## Slide 1
基于图神经网络与强化学习的
飞机脉动装配线调度方法研究
硕士学位论文开题报告
汇报人：陆晓 控制科学与工程 2026年10月
Notes: 各位老师好，我是陆晓。本次汇报的题目是基于图神经网络与强化学习的飞机脉动装配线调度方法研究。课题围绕同构图下的联合静态调度、异构图下的动态调度，以及语义增强的多架次协同动态调度三个研究内容展开。

## Slide 2
Content
目录
01
研究背景
02
文献综述
03
研究内容
04
技术路线
05
工作计划
Notes: 汇报分为研究背景、文献综述、研究内容、技术路线和工作计划五个部分。先说明生产问题与现有研究，再介绍三个研究内容及其方法，最后说明研究基础与进度安排。

## Slide 3
1 研究背景
飞机制造与脉动装配
03
国产大飞机规模化发展，对总装能力与生产组织提出更高要求。
智能制造与排产调度，为提高装配效率提供技术方向。
飞机总装现场
飞机总装涉及大量工序与人员作业，
工艺衔接和资源配置影响生产效率。
五站位脉动装配示意（本研究设置）
站位1
飞机5
作业
团队
站位2
飞机4
作业
团队
站位3
飞机3
作业
团队
站位4
飞机2
作业
团队
站位5
飞机1
作业
团队
驻站期间各站并行装配，转站时全线同步移动。
工艺关系：前序约束决定任务先后，部分任务可并行。
人员条件：人数和资格约束团队选择，效率与占用影响执行。
同步脉动：先完成的站位需要等待，各站进度影响共同转站。
提升装配效率，需要联合安排工序、站位与人员团队。
同步脉动条件下，还需协调扰动后的各站进度与多架次生产衔接。
Notes: 本课题关注飞机制造中的装配环节。国产大飞机规模化发展，需要相应的总装能力和更合理的生产组织。脉动装配线中，飞机驻站完成当前承担的装配任务，满足转站条件后，全线同步进入下一站。不同站位可并行装配不同飞机，先就绪的站位需要等待其他站位。因此，调度既要满足工艺和人员要求，也要协调各站的完成进度。图中的五站位是本研究设置。
背景来源：[政1]、[政2]、[政3]；脉动生产组织：[1]。
2026-10-14确认修改：顶部保留两行背景，中部采用总装现场及五站位示意，底部通栏强调联合安排与受扰协同。照片取自陈凌韬PPT第3页image10.png，不限定具体机型。飞机轮廓取自其第4页image12.png的末站飞机，五站位编号、作业团队标记和同步转站按本课题设置重组；人员和作业标记仅作概念示意。背景政策依据沿用原页政1、政2、政3及原讲稿。本轮不修改Word。

## Slide 4
工序选择
站位安排
人员选择
前序关系与单向流动
站位归属与可用人员
人数与资格限制选人，效率与占用影响时间
三项选择共同影响工序起止时间与人员占用
局部变化可能沿前序和占用传递，并通过共同转站影响其他站位及下一周期
关键研究问题
1
工序、站位与人员选择相互制约，如何生成满足约束的高效联合排程？
共同考虑工艺前序、人员资格及资源占用。
2
工序延迟开工后，如何调整受影响的安排，兼顾完工时间与计划稳定性？
恢复执行进度，同时控制对原计划的改动。
3
局部安排与扰动可能影响其他站位，如何协调多架次飞机的共同转站及下一周期任务？
关注跨站位影响，以及当前安排对后续执行的影响。
1 研究背景
联合调度与关键研究问题
04
Notes: 联合调度需要选择工序、执行站位和具体人员团队。这些选择通过前序、人员资格、占用和站位绑定相互制约。研究内容一关注无扰动条件下的可行联合排程；研究内容二关注延迟开工后如何保留规定安排并兼顾完工时间与计划稳定性；研究内容三进一步关注多架次同步转站及下一周期的作业联系。这里的延迟开工改变尚未开工工序的最早可开工条件，实际开工仍须满足前序和人员条件。
生产与调度依据：[3]、[10]、[5]；研究边界以v4第4、5章为准。

## Slide 5
2 文献综述
飞机脉动装配线调度
05
已有研究对工序分站、人员安排、扰动调整及周期生产的处理。
生产
问题
工序分站
与人员安排
扰动后的
计划调整
多站位及
连续装配
代表文献 | 主要生产决策 | 生产条件与评价
Bao等[3] | 工序分站、资源配置 与作业时间 | 人员按资源数量表示 评价周期、负荷与投入
Fang等[9] | 分阶段人员配置 与作业安排 | 工序站位已知 阶段间可调整人员站位
Zheng等[10] | 各站人数与工序安排 | 工序站位给定 周期内人员驻站
Zhu等[15] | 未开工作业的 开工时间调整 | 判断提前、推迟或保持 再调整作业时间
Lovato等[5] | 受扰后的作业时间 与人员指派 | 保留已开工安排 评价计划稳定性
Pucel与 Roussel[11] | 工序分站、作业时间 与人员占用 | 相邻周期实例、跨站人员 及并行站位
已有研究覆盖了联合安排、扰动修复与周期生产，但模型的人员组织、决策范围和站位条件各有侧重。
面向同步脉动与人员站位约束，需进一步联合处理工序、站位与具体团队的安排及受扰调整。
生产组织依据：方水良等[1]。
Notes: 这一页按生产问题的扩展归纳文献，分别比较联合安排、扰动后的计划调整和周期生产条件。Bao、Fang、Zheng的人员与站位条件各有侧重；Zhu与Lovato补足受扰调整和计划稳定性依据。Pucel与Roussel也涉及联合分站，在这里重点说明相邻周期实例、人员占用和站位组织。模型条件差异需要与本课题的具体团队选择和人员站位绑定一起比较。
参考文献（编号沿用开题报告v4）
[1] 方水良，刘猛男，鲜果，秦永辉，田雨辰. 飞机移动装配线——脉动与续动. 航空制造技术, 2021, 64(16):40–50.
[3] Bao Z, Chen L, Qiu K. An aircraft final assembly line balancing problem considering resource constraints and parallel task scheduling. Computers & Industrial Engineering, 2023, 182:109436.
[9] Fang P, Yang J, Liao Q, Zhong R Y, Jiang Y. Flexible Worker Allocation in Aircraft Final Assembly Line Using Multiobjective Evolutionary Algorithms. IEEE Transactions on Industrial Informatics, 2021, 17(11):7468–7478.
[10] Zheng X, Qiao F, You S, et al. Joint optimization of production scheduling and worker allocation under a resource dedication policy in aircraft assembly lines. Robotics and Computer-Integrated Manufacturing, 2025, 96:103047.
[15] Zhu H, Lu Z, Lu C, Ren Y. A reactive scheduling method for disturbances in aircraft moving assembly line. International Journal of Production Research, 2021, 59(15):4756–4772.
[5] Lovato D, Guillaume R, Thierry C, Battaia O. Managing disruptions in aircraft assembly lines with staircase criteria. International Journal of Production Research, 2023, 61(2):632–648.
[11] Pucel X, Roussel S. Constraint Programming Model for Assembly Line Balancing and Scheduling with Walking Workers and Parallel Stations. CP 2024, LIPIcs 307:23:1–23:21.

## Slide 6
2 文献综述
装配调度的求解方法
06
比较不同方法形成或修复排程的方式及适用条件。
方法类别
排程形成或动作选择
比较重点
求解
方式
规则与启发式
Panwalkar、Bao [17,3]
任务与
资源条件
优先级或
构造规则
作业安排
规则所需信息
约束适配与决策耗时
数学优化
与约束规划
Bao、Pucel、Lovato
[3,11,5]
决策变量
与约束
建模与求解
初始或
修复排程
约束表达
方案质量与求解时间
元启发式
Fang、Zheng、Wen
[9,10,18,19]
候选方案
解码与评价
搜索改进
解码可行性、搜索预算
受扰后重复求解开销
强化学习
Zhang、Wen、Chen
[22,23,24]
当前
生产状态
策略选择
工序、资源
或派工规则
状态、动作、执行约束
与计算成本
学习辅助搜索：Q学习调节遗传算法或粒子群参数，归入元启发式[18,19]。
强化学习通过奖励反馈训练策略，图编码与单／多智能体分别说明状态表示与决策组织。
不同方法在约束表达、方案质量与计算开销方面各有侧重，强化学习可通过训练形成反复调用的调度策略。
学习策略仍需匹配工序、站位与团队联合选择及受扰执行约束，并结合排程质量与计算成本评价。
综述依据：Waubert de Puiseau等[25]。
Notes: 四类方法采用同一层级比较。规则逐步构造安排，数学优化显式描述变量与约束，元启发式通过搜索和解码改进方案，强化学习学习状态到动作的策略。Q学习调节搜索参数时，排程仍由搜索与解码产生。图网络属于状态表示设计，多智能体属于决策组织设计，可以在强化学习内部分别比较。对学习方法应区分训练成本与在线决策成本。
参考文献（编号沿用开题报告v4）
[17] Panwalkar S S, Iskander W. A survey of scheduling rules. Operations Research, 1977, 25(1):45–61.
[3] Bao Z, Chen L, Qiu K. An aircraft final assembly line balancing problem considering resource constraints and parallel task scheduling. Computers & Industrial Engineering, 2023, 182:109436.
[11] Pucel X, Roussel S. Constraint Programming Model for Assembly Line Balancing and Scheduling with Walking Workers and Parallel Stations. CP 2024, LIPIcs 307:23:1–23:21.
[5] Lovato D, Guillaume R, Thierry C, Battaia O. Managing disruptions in aircraft assembly lines with staircase criteria. International Journal of Production Research, 2023, 61(2):632–648.
[9] Fang P, Yang J, Liao Q, Zhong R Y, Jiang Y. Flexible Worker Allocation in Aircraft Final Assembly Line Using Multiobjective Evolutionary Algorithms. IEEE Transactions on Industrial Informatics, 2021, 17(11):7468–7478.
[10] Zheng X, Qiao F, You S, et al. Joint optimization of production scheduling and worker allocation under a resource dedication policy in aircraft assembly lines. Robotics and Computer-Integrated Manufacturing, 2025, 96:103047.
[18] Wen X, Liu H, Zhang X, et al. A Q-Learning Improved Particle Swarm Optimization for Aircraft Pulsating Assembly Line Scheduling Problem Considering Skilled Operator Allocation. Computers, Materials & Continua, 2026, 86(1):1–27.
[19] Wen X, et al. An improved genetic algorithm based on reinforcement learning for aircraft assembly scheduling problem. Computers & Industrial Engineering, 2024, 193:110263.
[22] Zhang C, Song W, Cao Z, et al. Learning to Dispatch for Job Shop Scheduling via Deep Reinforcement Learning. NeurIPS, 2020, 33:1621–1632.
[23] Wen X, Zhang H, Yang W, et al. Research on a worker skill level-aware pulsating assembly scheduling method for aircraft based on the GIN-PPO algorithm. Computers & Industrial Engineering, 2026, 218:112135.
[24] Chen B, Zhang J, Luo X, Jiang S. A multi-agent graph attention deep reinforcement learning method for aircraft assembly dynamic scheduling. Advanced Engineering Informatics, 2026, 73:104565.
[25] Waubert de Puiseau C, Ercan F, Peters J, et al. A literature review on deep reinforcement learning for machine scheduling problems. Journal of Manufacturing Systems, 2026, 85:96–126.

## Slide 7
2 文献综述
图强化学习与动态状态表示
07
比较生产信息的内容、组织方式及其在调度策略中的作用。
工艺与
资源关系
站位及
整线信息
生产语义
与时间信息
Wen等[23]
工序
工序
工序
执行状态
资源需求
Song等[29]
工序
工序
机器
资源关系
Wen等[23]：前序、执行状态与资源需求进入工序图，
GIN编码后选择待安排工序。
Song等[29]：异构图区分工序与机器关系，
支持工序与机器联合选择。
Chen等[24]
站位1
站位2
站位3
局部／全局评价
Chen等[24]：站内图组织工序、人员与物料，
支持各站派工规则选择。
跨站聚合进入局部与全局评价，
协调各站调度。
Ding等[33]
产品
工艺
资源
事件更新
Hu等[34]
工序
机器
人员
时间属性
Ding等[33]：知识图谱通过查询、规则推理和
事件更新，形成实时状态。
Hu等[34]：融合资源实体、语义关系与动态时间
属性，通过语义异构图聚合支持资源联合选择。
三组按信息侧重点归纳，可相互交叉。图调度综述依据：Smit等[27]。
已有图方法利用了工艺、资源、跨站及动态时间信息，为复杂生产状态的组织与表示提供了基础。
面向多架次同步转站，需进一步学习生产状态与后续转站、站位就绪时间的联系，支持当前及下一周期的协同安排。
Notes: 本页按信息内容比较状态表示，各组可以交叉。左侧图形为文献信息组织的概念示意，不表示这些论文采用相同的生产对象或同一个系统。Wen研究单站内的工序选择；Song提供工序与机器异构关系及联合动作的参考。Chen已使用站内图和跨站聚合，跨站信息进入评价网络。Ding通过知识图谱组织产品、工艺、资源和事件；Hu已使用动态时间属性及语义异构图。研究内容三进一步对应多架次同步转站与紧邻下一周期站位就绪的实际时间联系。
参考文献（编号沿用开题报告v4）
[23] Wen X, Zhang H, Yang W, et al. Research on a worker skill level-aware pulsating assembly scheduling method for aircraft based on the GIN-PPO algorithm. Computers & Industrial Engineering, 2026, 218:112135.
[29] Song W, Chen X, Li Q, Cao Z. Flexible job-shop scheduling via graph neural network and deep reinforcement learning. IEEE Transactions on Industrial Informatics, 2023, 19(2):1600–1610.
[24] Chen B, Zhang J, Luo X, Jiang S. A multi-agent graph attention deep reinforcement learning method for aircraft assembly dynamic scheduling. Advanced Engineering Informatics, 2026, 73:104565.
[33] Ding C, Qiao F, Liu J, Wang D, Shi J. Semantic-driven real-time scheduling approach for aerospace product manufacturing. Computers & Industrial Engineering, 2025, 210:111525.
[34] Hu Y, Chen J, Zhang Z, Tang D, Cai Q. Dynamic scheduling for dual-resource constrained flexible job-shop via semantic-aware graph modelling and deep reinforcement learning. Knowledge-Based Systems, 2025, 328:114192.
[27] Smit I G, Zhou J, Reijnen R, et al. Graph neural networks for job shop scheduling problems: A survey. Computers & Operations Research, 2025, 176:106914.

## Slide 8
2 文献综述
文献综述小结
08
已有研究基础
本课题需进一步处理的问题
对应研究内容
联合考虑工序分站、人员配置
与作业时间[3,9,10]。
给定人员条件下，联合选择
工序、站位与具体团队，遵守
首次指派后形成的人员站位绑定。
基于同构图强化学习的
脉动装配线调度优化方法
研究内容一
异构图组织不同资源关系，
装配重调度考虑执行保留
与计划改动[5,29]。
延迟开工后，结合关系表示
与规定安排保留条件，兼顾
完工时间和计划稳定性。
基于异构图强化学习的
脉动装配线动态调度方法
研究内容二
多站协调与生产语义研究
已利用跨站信息及动态
时间属性[24,33,34]。
同步转站下，区分当前与
下一周期任务，学习生产状态
与转站、站位就绪时间的联系。
基于语义增强图强化学习的
多架次协同动态调度方法
研究内容三
研究逐步扩展：无扰动联合安排、延迟开工后的计划修复，
以及多架次连续执行中的协同调度。
Notes: 前三页从生产决策、求解方式和信息表示三个视角共同支撑本页的三个研究问题。研究内容一关注给定人员条件下的工序、站位与具体团队联合安排。研究内容二在延迟开工后利用不同关系信息，在规定安排保留条件下兼顾完工时间与计划稳定性。研究内容三面向多架次同步转站，区分当前与紧邻下一周期任务，并学习生产状态与实际转站、站位就绪时间结果的联系。
参考文献（编号沿用开题报告v4）
[3] Bao Z, Chen L, Qiu K. An aircraft final assembly line balancing problem considering resource constraints and parallel task scheduling. Computers & Industrial Engineering, 2023, 182:109436.
[9] Fang P, Yang J, Liao Q, Zhong R Y, Jiang Y. Flexible Worker Allocation in Aircraft Final Assembly Line Using Multiobjective Evolutionary Algorithms. IEEE Transactions on Industrial Informatics, 2021, 17(11):7468–7478.
[10] Zheng X, Qiao F, You S, et al. Joint optimization of production scheduling and worker allocation under a resource dedication policy in aircraft assembly lines. Robotics and Computer-Integrated Manufacturing, 2025, 96:103047.
[5] Lovato D, Guillaume R, Thierry C, Battaia O. Managing disruptions in aircraft assembly lines with staircase criteria. International Journal of Production Research, 2023, 61(2):632–648.
[29] Song W, Chen X, Li Q, Cao Z. Flexible job-shop scheduling via graph neural network and deep reinforcement learning. IEEE Transactions on Industrial Informatics, 2023, 19(2):1600–1610.
[24] Chen B, Zhang J, Luo X, Jiang S. A multi-agent graph attention deep reinforcement learning method for aircraft assembly dynamic scheduling. Advanced Engineering Informatics, 2026, 73:104565.
[33] Ding C, Qiao F, Liu J, Wang D, Shi J. Semantic-driven real-time scheduling approach for aerospace product manufacturing. Computers & Industrial Engineering, 2025, 210:111525.
[34] Hu Y, Chen J, Zhang Z, Tang D, Cai Q. Dynamic scheduling for dual-resource constrained flexible job-shop via semantic-aware graph modelling and deep reinforcement learning. Knowledge-Based Systems, 2025, 328:114192.

## Slide 9
研究问题
核心研究内容
研究内容一
工序、站位与团队
怎样联合安排？
同构图统一表示
共享图传播规则
选工序
选站位
选团队
进一步区分关系，并响应工序延迟开工
研究内容二
受扰后，怎样兼顾
效率与计划稳定性？
异构图关系表示
前序、技能与安排
保留冻结安排
修复可调任务
合法调整计划
进一步跟踪多架次进度，理解跨站位影响
研究内容三
局部变化跨站影响
怎样协调共同转站
及下一周期任务？
工序／飞机
站位
整线
实际进度与最近变化
当前及下一周期后果
语义增强
协同安排
共同基础：工艺与人员约束、联合决策与可行性检查
研究内容一
面向无扰动生产，采用同构图
表示工艺与人员状态，联合安排
工序、站位和具体人员，构造
可行排程。
研究内容二
通过异构图区分工艺与资源
关系，开展联合调度；延迟开工
后保留不可修改安排，调整
后续计划，兼顾完工时间与
计划稳定性。
研究内容三
融合飞机、站位与整线信息，
区分当前和下一周期任务。
以实际时间训练共享表征，
结合转站与就绪预测，
协调多架次作业安排。
3 研究内容
09
Notes: 三个研究内容沿生产问题和表示需求逐步扩展。研究内容一采用共享图传播规则，形成无扰动下的联合静态排程。研究内容二进一步区分工艺与资源关系，响应延迟开工并修复允许修改的安排。研究内容三转向多架次实际连续执行：分层组织各站当前及下一周期作业，利用实际转站与就绪结果训练共享的图编码和融合模块，再结合预测信息进行协同决策。语义增强体现为生产状态与后续时间结果之间的联系。

## Slide 10
4 技术路线
研究内容一：基于同构图强化学习的脉动装配线调度优化方法
10
工序、站位与团队的关联
工序选择影响后续作业条件，站位安排
改变任务分布与可选人员，团队组成影
响执行时间。围绕三项决策的相互联
系，开展无扰动条件下
的联合静态调度。
同构图统一表示
将工艺关系与站位、人员信息组织在同
一图中，采用共享图传播规则，使各项
决策共同读取工艺与资源状态，感知已
有安排对后续选择的影响。
自回归联合决策
依次选择工序、执行站位和具体团队。
站位选择以所选工序为条件，团队选择
进一步结合工序与站位信息，逐人形成
完整团队，保持各项选择之间的联系。
同构图提供共同状态，
自回归决策实现工序、站位与
具体团队的联动选择。
1 同构图统一表示
工艺与资源关系示意（CAC）
本方案采用共享图传播规则与参数
工序／站位／人员节点表示
与全局调度上下文
各选择读取共享图表示
状态更新后继续构造
全部完成时输出排程
2 选择工序 i
前序与当前安排
资源信息共同参与
合法工序候选 → i
3 选择站位 m
读取所选工序 i
检查前后序站位
与资源可用条件
合法站位候选 → m
4 逐人选择团队成员
已选成员
工序 i、站位 m
人员候选与合法掩码
选择下一成员
加入成员，更新人员候选
人数未满
继续选择
完整动作
工序 i、站位 m、具体团队 W
达到工序需求人数
前驱完成＋人员日历
分配合法起止时刻
更新安排、人员占用
与首次使用绑定
全部安排完成
基准排程
工艺前序
工序分站
人员指派
站位绑定
Notes: 研究内容一将工艺与资源信息组织在同一图中，采用共享传播规则生成表示。策略依次选择工序、站位和具体团队，后续选择以前面选择为条件。动作掩码和时间分配检查前序、资格、人数、占用及绑定，形成合法起止安排。状态随安排进展更新，全部任务安排后输出排程。前期CAC录用成果提供联合调度基础，新的同构方案需要独立实现、训练和验证。
本页右侧说明
工序、站位与团队的关联
工序选择影响后续作业条件，站位安排改变任务分布与可选人员，团队组成影响执行时间。围绕三项决策的相互联系，开展无扰动条件下的联合静态调度。
同构图统一表示
将工艺关系与站位、人员信息组织在同一图中，采用共享图传播规则，使各项决策共同读取工艺与资源状态，感知已有安排对后续选择的影响。
自回归联合决策
依次选择工序、执行站位和具体团队。站位选择以所选工序为条件，团队选择进一步结合工序与站位信息，逐人形成完整团队，保持各项选择之间的联系。
重点句：同构图提供共同状态，自回归决策实现工序、站位与具体团队的联动选择。
素材依据：开题报告_汇报PPT_v4同步修订_20261013.pptx，第10页；开题报告-陆晓-v4.docx，4.2.1及5.2。技术路线图依据原页模块重排，正式研究名称与方法边界沿用原稿。
图示来源：前期_CAC2026_联合调度论文_用户提供稿_20261003.pdf，第4页图2。图2原用于CAC异构图方法；这里仅借用其工艺、人员、站位联系的结构示意，按开题研究内容一采用共享传播规则，未将CAC方法或实验结果改称同构图成果。原图的4类联系以中文图例说明。

## Slide 11
4 技术路线
研究内容二：基于异构图强化学习的脉动装配线动态调度方法
11
工艺与资源关系的分别编码
工艺前序、技能需求、人员资格和站位
归属具有不同生产含义。通过异构图区
分实体与关系，按关系传播信息，使联
合决策分别利用工艺联系与资源条件。
延迟开工后的计划修复
依据固定基准计划确定保留与调整范
围，保留规定工序的原安排，继承已有
人员站位绑定。根据已知开工延迟，联
合修订可调工序的站位、具体
团队与作业时间。
完工效率与计划稳定性的兼顾
将完工时间与相对基准的开工、站位和
团队变更共同纳入调度目标，研究恢复
生产进度与减少计划改动之间的权衡，
形成考虑原计划延续的重调度方法。
分别利用工艺与资源关系，
在规定范围内修复受扰计划，
兼顾完工效率与计划稳定性。
异构图联合调度
考虑计划稳定性的重调度
工序1
工序2
站位
人员
技能
前序
归属
安排
需求
资格
异构图编码
按关系传播与读出
固定基准计划
与已揭示开工延迟
按基准开工时刻
与重调度边界划分
冻结条目
保留站位、团队与时刻
可调条目
保留基准，更新开工条件
人员候选继承：已用人员留原站位
未用人员在首次使用时确定站位
共享自回归联合动作与时间分配
工序选择
站位分配
具体团队选择
按给定人数选满
前向时间分配
合法起止时刻
初始排程
修复排程
修复评价：计划完工时间及相对固定基准的
开工、站位、具体团队偏离。
Notes: 研究内容二按类型组织工序、站位、人员和技能及其关系，为联合策略提供表示。重调度时，保留基准排程中计划开工时刻早于重调度时刻的原安排，继承已使用人员的站位绑定，修复其余允许调整的条目。修复结果同时评价完工时间与开工时刻、站位和团队变化。相关论文已投稿，已有四个工业测试实例、36个固定延迟场景及结构变体的实验基础。具体场景和实验数字按相应论文版本解释。
本页右侧说明
工艺与资源关系的分别编码
工艺前序、技能需求、人员资格和站位归属具有不同生产含义。通过异构图区分实体与关系，按关系传播信息，使联合决策分别利用工艺联系与资源条件。
延迟开工后的计划修复
依据固定基准计划确定保留与调整范围，保留规定工序的原安排，继承已有人员站位绑定。根据已知开工延迟，联合修订可调工序的站位、具体团队与作业时间。
完工效率与计划稳定性的兼顾
将完工时间与相对基准的开工、站位和团队变更共同纳入调度目标，研究恢复生产进度与减少计划改动之间的权衡，形成考虑原计划延续的重调度方法。
重点句：分别利用工艺与资源关系，在规定范围内修复受扰计划，兼顾完工效率与计划稳定性。
素材依据：开题报告_汇报PPT_v4同步修订_20261013.pptx，第11页；开题报告-陆晓-v4.docx，4.2.2及5.3。技术路线图依据原页模块重排，正式研究名称与方法边界沿用原稿。

## Slide 12
4 技术路线
研究内容三：基于语义增强图强化学习的多架次协同动态调度方法
12
同步脉动下的多架次协同
多架飞机在不同站位并行装配，局部延
迟可能推迟全线同步转站，并影响下一
周期的作业条件，需要协调各站
当前与后续任务。
飞机、站位与整线的分层融合
在工序与资源图编码基础上，按飞机、
站位和整线汇总生产信息，分别组织当
前与紧邻下一周期的任务及人员状态，
为联合策略提供跨站、跨周期信息。
时间结果驱动的语义增强
预测本次转站时间修正及下一周期各站
就绪偏差，利用实际时间结果训练策略
共享的图编码与融合模块，使图表示学
习生产状态与后续时间结果的
联系，支持协同决策。
通过分层融合与时间结果训练，
将当前生产状态与后续时间结果
联系起来，支持多架次协同调度。
站位1
飞机5
站位2
飞机4
站位3
飞机3
站位4
飞机2
站位5
飞机1
占用站位全部就绪，最晚时刻共同脉动
完整固定预测副本：轨迹内参数固定，每次决策重算
完整图编码
全部可见工序与资源
已完
未完
未完
后续
保留前序及资源上下文
分层汇总与MLP融合
飞机层任务摘要
未完任务分组聚合与统计
站位层任务与资源
当前／下一周期任务与人员
整线层运行状态
各站负荷、周期进度与飞机数
两类生产时间预测
本次同步转站时间修正
相对现有估计的修正
下一周期各站就绪偏差
Δ1
Δ2
Δ3
Δ4
Δ5
正值延后，负值提前
联合策略共享的图编码与分层融合
节点表示、分层上下文与时间预测参与候选评分
协同联合决策：工序选择、留站／合法后移、团队与开工
实际转站与站位就绪
形成两类时间标签
时间误差训练共享模块
PPO更新调度策略
最新状态＋最近变化
实际事件更新状态
Notes: 研究内容三复用异构图编码和条件决策，在此基础上增加分层融合与时间预测训练。飞机层对未完工序分组聚合，并拼接任务数量、工时和技能需求；站位层分别汇总当前与下一周期的任务及人员条件；整线层汇总各站负荷、周期进度和飞机数量。两个时间输出分别预测本次同步转站相对现有估计的修正，以及下一周期各站的就绪偏差。后续实际执行结果形成标签，预测误差训练时间预测模块及策略共享的图编码、融合模块。节点表示、分层上下文和预测数值参与候选评分，随后选择工序、站位和团队并分配合法时间。当前周期预测同时用于奖励塑形，策略采用PPO训练，生产过程持续至整批飞机完成并离线。完整效果仍需实验验证。
下一周期就绪偏差以该周期实际起点加参考周期长度为参照，偏差可正可负。未知扰动不提前输入，实际结果只在执行后成为监督标签。固定预测副本在采样轨迹内保持参数不变，每次决策仍读取最新状态；在线共享模块按训练批次更新。该实现安排继续沿用确认稿。
方法依据：v4第4.2.3、5.4及最新创新点确认稿；辅助任务训练共享表示的文献依据：[35]；PPO：[36]；动作掩码：[37]。
本页右侧说明
同步脉动下的多架次协同
多架飞机在不同站位并行装配，局部延迟可能推迟全线同步转站，并影响下一周期的作业条件，需要协调各站当前与后续任务。
飞机、站位与整线的分层融合
在工序与资源图编码基础上，按飞机、站位和整线汇总生产信息，分别组织当前与紧邻下一周期的任务及人员状态，为联合策略提供跨站、跨周期信息。
时间结果驱动的语义增强
预测本次转站时间修正及下一周期各站就绪偏差，利用实际时间结果训练策略共享的图编码与融合模块，使图表示学习生产状态与后续时间结果的联系，支持协同决策。
重点句：通过分层融合与时间结果训练，将当前生产状态与后续时间结果联系起来，支持多架次协同调度。
素材依据：开题报告_汇报PPT_v4同步修订_20261013.pptx，第12页；开题报告-陆晓-v4.docx，4.2.3及5.4。技术路线图依据原页模块重排，正式研究名称与方法边界沿用原稿。

## Slide 13
数据基础
具备283、680、2338和3182四种规模的工业工艺数据，
包含工艺前序、标准工时与需求人数。
人员总量、资格和效率采用实验配置。
已有研究基础
前期联合调度论文已获CAC 2026录用。
研究内容二论文已投稿，已有重调度实验与代码。
已有图编码、团队选择、可行时间分配和强化学习训练可供复用。
实施条件
拟使用实验室NVIDIA V100服务器。
研究内容三已有方案设计和部分代码开发。
新同构方案需独立验证；多架次方法按计划完成与检验。
4 技术路线
可行性分析
13
Notes: 课题已有283、680、2338和3182四种规模的工业工艺数据，前序、标准工时和需求人数来自原始工艺，人员参数按实验设置。前期联合调度论文已获CAC 2026录用，研究内容二论文已投稿并完成相应重调度实验。研究内容一的新同构方案需要独立验证；研究内容三已完成方案设计和部分代码开发，完整实现与性能验证按计划推进。拟使用实验室NVIDIA V100服务器完成训练及批量测试。

## Slide 14
预期成果：1—2篇论文、1篇会议论文及硕士学位论文。
起讫日期 | 主要研究内容 | 预期结果
2026.09—2026.10 | 开题报告与文献整理 | 研究方案与开题材料
2026.11—2027.01 | 同构方案实现与研究内容二稿件完善 | 同构实验与论文稿
2027.02—2027.04 | 研究内容二动态调度完善及补充验证 | 研究内容二实验与分析
2027.05—2027.07 | 多架次环境与语义增强方法实现 | 多架次方法与轨迹
2027.08—2027.10 | 对照实验、消融与结果分析 | 对照与消融结果
2027.11—2028.01 | 研究论文与学位论文初稿撰写 | 论文与学位论文初稿
2028.01—2028.03 | 学位论文修订与答辩准备 | 学位论文与答辩材料
5 工作计划
各项任务时间规划
14
Notes: 研究计划先完成开题准备，随后实现并验证同构方案，同时完善研究内容二稿件及补充实验。之后完成多架次执行环境、分层融合与语义增强方法，开展主比较、消融和成本分析，再推进研究论文与学位论文撰写。日期为拟定安排，结合研究进展及学院要求调整。预期形成1至2篇论文、1篇会议论文及硕士学位论文。

## Slide 15
THANKS
请老师批评指正！
Notes: 以上是本次开题汇报，恳请各位老师批评指正。

## Slide 16
[政1] 中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要。
[政2] 工业和信息化部等八部门. “人工智能+制造”专项行动实施意见。
[政3] 上海飞机制造有限公司. 贯彻1号文丨乘改革之势，聚攻坚之力，强发展之效。
[1] 方水良，刘猛男，鲜果，秦永辉，田雨辰. 飞机移动装配线——脉动与续动[J]. 航空制造技术, 2021, 64(16):40–50.
[3] Bao Z, Chen L, Qiu K. An aircraft final assembly line balancing problem considering resource constraints and parallel task scheduling[J]. Computers & Industrial Engineering, 2023, 182:109436.
[5] Lovato D, Guillaume R, Thierry C, Battaia O. Managing disruptions in aircraft assembly lines with staircase criteria[J]. International Journal of Production Research, 2023, 61(2):632–648.
[10] Zheng X, Qiao F, You S, et al. Joint optimization of production scheduling and worker allocation under a resource dedication policy in aircraft assembly lines[J]. Robotics and Computer-Integrated Manufacturing, 2025, 96:103047.
[11] Pucel X, Roussel S. Constraint Programming Model for Assembly Line Balancing and Scheduling with Walking Workers and Parallel Stations[C]//CP 2024, LIPIcs 307:23:1–23:21.
[12] Vieira G E, Herrmann J W, Lin E. Rescheduling manufacturing systems: a framework of strategies, policies, and methods[J]. Journal of Scheduling, 2003, 6:39–62.
[17] Panwalkar S S, Iskander W. A survey of scheduling rules[J]. Operations Research, 1977, 25(1):45–61.
[19] Wen X, et al. An improved genetic algorithm based on reinforcement learning for aircraft assembly scheduling problem[J]. Computers & Industrial Engineering, 2024, 193:110263.
参考文献（1／2）
16
Notes: 学术文献编号与v4书目对应；政策和产业背景资料使用政1至政3独立标记。本页列出本次汇报使用的部分来源。

## Slide 17
[22] Zhang C, Song W, Cao Z, et al. Learning to Dispatch for Job Shop Scheduling via Deep Reinforcement Learning[C]//NeurIPS, 2020, 33:1621–1632.
[23] Wen X, Zhang H, Yang W, et al. Research on a worker skill level-aware pulsating assembly scheduling method for aircraft based on the GIN-PPO algorithm[J]. Computers & Industrial Engineering, 2026, 218:112135.
[24] Chen B, Zhang J, Luo X, Jiang S. A multi-agent graph attention deep reinforcement learning method for aircraft assembly dynamic scheduling[J]. Advanced Engineering Informatics, 2026, 73:104565.
[25] Waubert de Puiseau C, Ercan F, Peters J, et al. A literature review on deep reinforcement learning for machine scheduling problems[J]. Journal of Manufacturing Systems, 2026, 85:96–126.
[27] Smit I G, Zhou J, Reijnen R, et al. Graph neural networks for job shop scheduling problems: A survey[J]. Computers & Operations Research, 2025, 176:106914.
[29] Song W, Chen X, Li Q, Cao Z. Flexible job-shop scheduling via graph neural network and deep reinforcement learning[J]. IEEE Transactions on Industrial Informatics, 2023, 19(2):1600–1610.
[33] Ding C, Qiao F, Liu J, Wang D, Shi J. Semantic-driven real-time scheduling approach for aerospace product manufacturing[J]. Computers & Industrial Engineering, 2025, 210:111525.
[34] Hu Y, Chen J, Zhang Z, Tang D, Cai Q. Dynamic scheduling for dual-resource constrained flexible job-shop via semantic-aware graph modelling and deep reinforcement learning[J]. Knowledge-Based Systems, 2025, 328:114192.
[35] Jaderberg M, Mnih V, Czarnecki W M, et al. Reinforcement Learning with Unsupervised Auxiliary Tasks[C]//ICLR, 2017.
[36] Schulman J, Wolski F, Dhariwal P, Radford A, Klimov O. Proximal Policy Optimization Algorithms[EB/OL]. arXiv:1707.06347, 2017.
参考文献（2／2）
17
[37] Huang S, Ontañón S. A Closer Look at Invalid Action Masking in Policy Gradient Algorithms[C]//The International FLAIRS Conference Proceedings, 2022, 35.
Notes: 本页继续列出汇报使用的文献。学术文献编号与v4书目对应，辅助学习依据补列为[35]。