## Slide 1
研究背景：飞机脉动装配线调度
研究背景
3＋4
大飞机产业发展与装配需求
国产大飞机规模化、系列化发展
“十五五”规划提出推进国产大飞机
规模化、系列化发展。[1]
总装能力建设与生产组织优化
总装产能提升需要生产组织支撑；
“人工智能+制造”将排产调度列为
应用环节。[2,3]
飞机脉动装配线的生产特点
站位1
飞机5
站位2
飞机4
站位3
飞机3
站位4
飞机2
站位5
飞机1
同步转站（本研究五站位设置）
驻站装配，完成后同步转站
工序满足前序关系；团队受资格与效率约束。
不同站位上的飞机并行作业，先完成的
站位等待其余站位。
工序、站位与人员团队相互耦合
工序选择
前序与可开工任务
站位选择
本站负荷与人员范围
团队选择
作业时长与人员占用
共同影响起止时刻与资源占用，进而可能影响本站就绪和共同脉动。
研究范围
无扰动联合安排
延迟开工后的修复
多架次实际执行
Notes: 这张样稿把产业背景、脉动装配特点和联合决策放在一页。国产大飞机规模化发展，需要相应的总装能力。飞机在站位上完成装配任务后同步转站，不同站位上的飞机可以并行作业。安排任务时，需要一起考虑工序、站位和人员团队：工序受到前序限制，站位影响任务分布与可用人员，团队资格和效率影响工序时长及人员占用。这些选择共同影响本站进度，并可能影响共同转站和下一周期。课题据此从无扰动联合安排，逐步扩展到延迟开工后的修复和多架次实际执行。五站位为本研究设置。
参考依据（沿用正文编号）：
[1] 中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要[EB/OL]. (2026-03-13)[2026-10-08]. https://www.ln.gov.cn/web/ywdt/rdgz/2026031407581924489/index.shtml.
[2] 工业和信息化部等八部门. “人工智能+制造”专项行动实施意见[EB/OL]. (2026-01-07)[2026-10-09]. https://www.miit.gov.cn/jgsj/kjs/wjfb/art/2026/art_5ea5b1663f264fcea69df0ab00d1f6f3.html.
[3] 上海飞机制造有限公司. 贯彻1号文丨乘改革之势，聚攻坚之力，强发展之效[EB/OL]. (2025-04-17)[2026-10-08]. https://samc.comac.cc/xwzx/sfyxw/202504/17/t20250417_7404410.shtml.
[4] 方水良，刘猛男，鲜果，秦永辉，田雨辰. 飞机移动装配线——脉动与续动[J]. 航空制造技术, 2021, 64(16):40–50. DOI: 10.16080/j.issn1671-833x.2021.16.040.
[6] Bao Z, Chen L, Qiu K. An aircraft final assembly line balancing problem considering resource constraints and parallel task scheduling[J]. Computers & Industrial Engineering, 2023, 182:109436. DOI: 10.1016/j.cie.2023.109436.
[10] Zheng X, Qiao F, You S, et al. Joint optimization of production scheduling and worker allocation under a resource dedication policy in aircraft assembly lines[J]. Robotics and Computer-Integrated Manufacturing, 2025, 96:103047. DOI: 10.1016/j.rcim.2025.103047.

## Slide 2
研究内容：三项研究及其递进关系
研究内容
9＋10
研究问题
主要研究内容
工作说明
工艺与人员约束下
如何联合安排？
同构图
统一表示
选工序
选站位
选团队
无扰动条件下，统一
表示工艺与人员信息，
联合选择工序、站位
及人员团队。
进一步区分关系，并响应工序延迟开工
延迟开工后
如何修复计划？
异构图
关系表示
保留冻结安排
修复可调任务
修复排程
区分实体与关系，
延迟开工后修复
可调任务，兼顾效率
与计划稳定性。
进一步跟踪多架次状态与共同脉动
多架次实际执行中
如何协调转站？
工序／飞机
站位
整线
实际状态与最近变化
当前与下一周期
时间后果
语义增强
协同调度
融合飞机、站位与
整线状态，面向多架次
执行，协调共同脉动
及紧邻下一周期。
共同基础：工艺与人员约束、工序—站位—团队联合决策、可行性检查。
Notes: 这张样稿保留已选B3的三行递进结构，把原第10页的解释放在右侧。研究一面向无扰动条件，以同构图统一组织工艺与人员信息，联合选择工序、站位和团队。研究二进一步区分实体与关系，并处理工序延迟开工后的计划修复，兼顾完工效率与计划稳定性。研究三进一步面向多架次实际执行，将飞机、站位和整线状态结合，用当前及紧邻下一周期的时间后果帮助协调共同脉动。三个研究围绕同一生产问题扩展信息表示和执行范围，并非由工作一向工作二提供基准排程。图中是工作的功能介绍，未修改已确定的工作标题，也未表示已有实验结论。

## Slide 3
技术路线一：同构图下的联合静态调度
技术路线
11A
无扰动条件下，按完整动作循环构造基准排程
1 同构图编码
工1
工2
工3
站1
站2
人1
人2
完整工序图与资源信息
共享传播规则与参数
2 条件联合选择
工序 i：选择合法工序
站位 m：以工序 i 为条件
团队 W：逐人选满给定人数
各步施加合法性掩码
选人时读取已选成员并更新候选
3 时间分配
前驱完成
人员日历
合法起止时刻
起止安排
工序 i
s_i
e_i
4 状态更新
写入起止安排
更新人员占用
首次使用绑定
继续构造：更新后的状态进入下一完整动作
PPO共同训练
沿用原奖励与采样轨迹
全部安排完成
输出基准排程
新同构方案需独立验证：约束满足情况、排程质量与推理成本
Notes: 依据：/workspace/scratch/0dffb7d03718/opening_candidates_20261009/source1/开题报告/10_研究设计确认稿/工作一_同构图联合决策机制与贡献细化_详细资料_20261004.md，第2、4、5、7节。
依据：/workspace/scratch/0dffb7d03718/opening_candidates_20261009/source1/开题报告/10_研究设计确认稿/开题报告_统一术语与当前定义_20261006.md，第2、3、5节。
依据：/workspace/scratch/0dffb7d03718/opening_candidates_20261009/source1/开题报告/10_研究设计确认稿/总体技术路线_详细讨论稿_20261006.md，第3节。
本页是工作一同一方案的展示候选，不修改正式研究题名、原论文方法或生产代码。
无扰动条件下构造基准排程。图中局部结构仅为信息组织示意，实际编码使用环境可见的完整工序图及资源信息，已安排节点保留上下文。所有示意节点同样式，实体身份与差异作为属性，单一图传播共享规则与参数，不设实体或关系专门传播通道。
条件决策依次选择工序、站位、给定人数的具体团队。人员逐次选择读取已选成员，形成完整动作后才提交起止安排并更新占用与首次使用绑定。合法性掩码及前向时间分配沿用原机制。
Actor/Critic组织、原奖励和PPO共同训练沿用原工作一。训练图只说明信息和反馈流，不规定新的权重共享架构。
新同构方案尚需实现及对应训练、测试。原异构论文结果不视为新同构结果，不将计划构造过程表述为多架次真实执行。

## Slide 4
技术路线一：同构图下的联合静态调度
技术路线
11B
同构图编码与联合策略沿用PPO共同训练
单一同构图与共享传播
局部结构示意，编码使用完整图
工1
工2
工3
站1
站2
人1
人2
保留完整工序图与资源信息
角色和状态作为属性
条件联合解码
节点表示与全局上下文
工序 i
合法工序候选
站位 m
以 i 为条件
成员 w_r
读取 i、m 与已选成员
更新已选成员与掩码
直至选满给定人数
掩码：前序、站位、资格、人数、绑定与重复成员
完整动作
工序 i、站位 m、具体团队 W
可行时间分配
前驱完成与人员日历
更新安排、人员占用与首次使用绑定
完成后输出基准排程
更新构造状态，继续下一完整动作
新同构方案需独立验证：约束满足情况、排程质量与推理成本
Notes: 依据：/workspace/scratch/0dffb7d03718/opening_candidates_20261009/source1/开题报告/10_研究设计确认稿/工作一_同构图联合决策机制与贡献细化_详细资料_20261004.md，第2、4、5、7节。
依据：/workspace/scratch/0dffb7d03718/opening_candidates_20261009/source1/开题报告/10_研究设计确认稿/开题报告_统一术语与当前定义_20261006.md，第2、3、5节。
依据：/workspace/scratch/0dffb7d03718/opening_candidates_20261009/source1/开题报告/10_研究设计确认稿/总体技术路线_详细讨论稿_20261006.md，第3节。
本页是工作一同一方案的展示候选，不修改正式研究题名、原论文方法或生产代码。
无扰动条件下构造基准排程。图中局部结构仅为信息组织示意，实际编码使用环境可见的完整工序图及资源信息，已安排节点保留上下文。所有示意节点同样式，实体身份与差异作为属性，单一图传播共享规则与参数，不设实体或关系专门传播通道。
条件决策依次选择工序、站位、给定人数的具体团队。人员逐次选择读取已选成员，形成完整动作后才提交起止安排并更新占用与首次使用绑定。合法性掩码及前向时间分配沿用原机制。
Actor/Critic组织、原奖励和PPO共同训练沿用原工作一。训练图只说明信息和反馈流，不规定新的权重共享架构。
新同构方案尚需实现及对应训练、测试。原异构论文结果不视为新同构结果，不将计划构造过程表述为多架次真实执行。

## Slide 5
技术路线一：同构图下的联合静态调度
技术路线
11C
构造状态反馈
调度状态与同构表示
工1
工2
工3
站1
站2
人1
人2
完整工序图与资源信息
共享传播规则与参数
Actor：条件联合选择
工序 i
站位 m
成员 w_r
合法性掩码限制各步候选
团队逐人构造至给定人数
Critic：累计回报估计
为PPO提供价值估计
计划构造与约束落实
可行时间分配
前驱完成与人员日历
起止安排、人员占用
与首次使用绑定更新
动作
PPO共同训练
策略损失与价值损失
采样轨迹与原奖励
动作概率、回报
价值估计
参数更新
完成后输出基准排程
训练更新用虚线表示
新同构方案需独立验证：约束满足情况、排程质量与推理成本
Notes: 依据：/workspace/scratch/0dffb7d03718/opening_candidates_20261009/source1/开题报告/10_研究设计确认稿/工作一_同构图联合决策机制与贡献细化_详细资料_20261004.md，第2、4、5、7节。
依据：/workspace/scratch/0dffb7d03718/opening_candidates_20261009/source1/开题报告/10_研究设计确认稿/开题报告_统一术语与当前定义_20261006.md，第2、3、5节。
依据：/workspace/scratch/0dffb7d03718/opening_candidates_20261009/source1/开题报告/10_研究设计确认稿/总体技术路线_详细讨论稿_20261006.md，第3节。
本页是工作一同一方案的展示候选，不修改正式研究题名、原论文方法或生产代码。
无扰动条件下构造基准排程。图中局部结构仅为信息组织示意，实际编码使用环境可见的完整工序图及资源信息，已安排节点保留上下文。所有示意节点同样式，实体身份与差异作为属性，单一图传播共享规则与参数，不设实体或关系专门传播通道。
条件决策依次选择工序、站位、给定人数的具体团队。人员逐次选择读取已选成员，形成完整动作后才提交起止安排并更新占用与首次使用绑定。合法性掩码及前向时间分配沿用原机制。
Actor/Critic组织、原奖励和PPO共同训练沿用原工作一。训练图只说明信息和反馈流，不规定新的权重共享架构。
新同构方案尚需实现及对应训练、测试。原异构论文结果不视为新同构结果，不将计划构造过程表述为多架次真实执行。

## Slide 6
技术路线二：异构联合调度与计划稳定性
技术路线
12A
异构联合构造
工序1
工序2
站位
人员
技能
前序
归属
安排
需求
资格
异构图编码
按关系传播与读出
自回归联合选择
工序
站位
具体
团队
前向时间分配与状态更新
更新当前安排
形成可行初始排程
受扰后的计划修复
固定基准计划
已揭示释放延迟
保留冻结条目
继承人员站位绑定
共享编码与联合选择
前向分配可行时间
修复排程
完工与计划偏离评价
冻结范围依据基准开工时刻，联合修复仅调整允许修改的工序。
计划稳定性：相对固定基准，核查开工、站位和具体团队的偏离。
Notes: 来源：工作二_研究问题方法贡献与证据对照_详细资料_20261004.md，§1、§3、§4.1–4.3；开题报告_统一术语与当前定义_20261006.md，§2–4；总体技术路线_详细讨论稿_20261006.md，§4。 四类实体和关系按当前未投稿稿及确认资料解释。图中前序为工序间关系，归属为工序与站位关系，安排为工序与人员关系，需求为工序与技能关系，资格为人员与技能关系。关系名称为中文生产含义。人员站位绑定由继承和合法性逻辑处理。冻结条目按论文基准开工时刻与重调度边界判定，保留原站位、具体团队与起止时刻。基准已使用人员继承原站位绑定，未使用人员按首次使用规则处理，阶段内不跨站重新配置。网络选择工序、站位和具体团队，前向时间分配确定合法起止时刻。基准计划为工作二内部固定参照，偏离始终与该参照比较。模型包括周期及多架次展开，计划完工时间为原模型的计划模板跨度。

## Slide 7
技术路线二：异构联合调度与计划稳定性
技术路线
12B
正常安排与受扰修复共用联合构造机制
正常安排
工艺前序
当前资源状态
初始排程
可行站位与团队
工序起止时刻
共同的异构表示与联合动作
异构图编码
工序、站位
人员、技能
自回归联合选择
工序
站位
具体
团队
前向时间分配
受扰修复
固定基准与释放条件
保留冻结条目
继承原人员绑定
修复排程
完工时间
开工／站位／团队偏离
按基准开工时刻划分冻结
约束掩码屏蔽非法候选
受扰修复保留冻结安排与既有站位绑定，在允许范围内兼顾效率和稳定性。
Notes: 来源：工作二_研究问题方法贡献与证据对照_详细资料_20261004.md，§1、§3、§4.1–4.3；开题报告_统一术语与当前定义_20261006.md，§2–4；总体技术路线_详细讨论稿_20261006.md，§4。 四类实体和关系按当前未投稿稿及确认资料解释。图中前序为工序间关系，归属为工序与站位关系，安排为工序与人员关系，需求为工序与技能关系，资格为人员与技能关系。关系名称为中文生产含义。人员站位绑定由继承和合法性逻辑处理。冻结条目按论文基准开工时刻与重调度边界判定，保留原站位、具体团队与起止时刻。基准已使用人员继承原站位绑定，未使用人员按首次使用规则处理，阶段内不跨站重新配置。网络选择工序、站位和具体团队，前向时间分配确定合法起止时刻。基准计划为工作二内部固定参照，偏离始终与该参照比较。模型包括周期及多架次展开，计划完工时间为原模型的计划模板跨度。 正常安排与受扰修复复用同一异构编码、自回归联合动作和前向时间分配。初始排程为工作二内部的构造输出。

## Slide 8
技术路线二：异构联合调度与计划稳定性
技术路线
12C
重调度边界、冻结条目与可调范围（示意）
冻结条目
允许调整的条目
重调度边界
工序1
工序2
工序3
工序4
保留原站位、团队
及起止时刻
结合更新释放条件
重新确定可行安排
基准开工时刻示意，无时间刻度
人员绑定继承
基准已使用人员
阶段内保留原站位
冻结依据：基准开工时刻与重调度边界
基准与更新释放条件
冻结及绑定继承
异构图编码
更新状态表示
自回归联合选择
工序
站位
具体
团队
前向时间分配
生成修复排程
修复目标：完工时间与相对基准的开工、站位、团队偏离
冻结与人员绑定规定修复范围，联合选择完成允许范围内的调整。
Notes: 来源：工作二_研究问题方法贡献与证据对照_详细资料_20261004.md，§1、§3、§4.1–4.3；开题报告_统一术语与当前定义_20261006.md，§2–4；总体技术路线_详细讨论稿_20261006.md，§4。 四类实体和关系按当前未投稿稿及确认资料解释。图中前序为工序间关系，归属为工序与站位关系，安排为工序与人员关系，需求为工序与技能关系，资格为人员与技能关系。关系名称为中文生产含义。人员站位绑定由继承和合法性逻辑处理。冻结条目按论文基准开工时刻与重调度边界判定，保留原站位、具体团队与起止时刻。基准已使用人员继承原站位绑定，未使用人员按首次使用规则处理，阶段内不跨站重新配置。网络选择工序、站位和具体团队，前向时间分配确定合法起止时刻。基准计划为工作二内部固定参照，偏离始终与该参照比较。模型包括周期及多架次展开，计划完工时间为原模型的计划模板跨度。 本页四个基准开工时点仅为无刻度的概念示意，不代表实验实例、加工持续时间或实际甘特数据。冻结划分采用当前论文的基准开工时刻与重调度边界定义。

## Slide 9
技术路线三：语义增强的多架次协同动态调度
技术路线
13A
不同飞机驻站并行，共同脉动时沿有序站位同步前移
一个真实事件驱动环境
站位1
飞机5
首次就绪 F1
站位2
飞机4
首次就绪 F2
站位3
飞机3
首次就绪 F3
站位4
飞机2
首次就绪 F4
站位5
飞机1
首次就绪 F5
共同前移
占用站位全部就绪
按最晚时刻共同脉动
决策前重算语义预测与在线候选表示
现场最新状态
进度与人员占用
最近已知变化
完整图编码
工序与资源关系
保留完整上下文
分层MLP融合
工序／飞机
站位／整线
状态后果语义
当前：共同脉动时间修正
下周期：各站就绪早晚
联合动作
工序、留站／后移
团队、开工对齐
事件刷新
完整提交
在线编码与分层融合产生候选表示
实际结果
共同脉动与站位就绪
分别回填时间标签
当前与紧邻下一周期
在线学习
时间辅助监督与PPO策略更新
信息边界：未知扰动发生后才进入状态，显式后果仅覆盖当前与下一周期
Notes: 依据：开题报告_统一术语与当前定义_20261006.md；工作三_方法设计阶段确认稿_执行流程奖励与表征学习.md 最新确认、§7.4–7.6、§13–14；工作三_状态动作与执行流程_阶段确认稿.md。
共同定义：只有一个真实事件驱动仿真环境。不同飞机分处有序站位并行，同一飞机不跨站并行。实际共同脉动时刻是有效占用站位首次实际就绪时刻的最大值；首次就绪后等待。完整执行决定不可撤回，实际开工非抢占。每次完整决策前由最新一致状态重算在线表示与固定副本预测，内部条件解码共用该快照，提交后更新环境。
图编码保留完整可见工序上下文及资源关系。分层读出汇总未完物理任务，而不是只编码未完或可行动作子图。下一周期任务仅对应下一次实际脉动进入本站的飞机，已正式相邻后移任务按唯一身份加入，飞机位置在实际脉动前不变。首版后移每次仅合法单工序、紧邻一站，且不迫使其他任务新增换站。
语义以当前状态和最近实际变化为输入，在动作前预测当前共同脉动的启发式时间残差、紧邻下一周期各站有符号就绪偏差。下一周期正值晚、负值早，参照为本次实际脉动时刻加基准周期；不表示候选动作的因果收益，也不预测未知扰动。扰动发生后才知道持续时间或新下界。当前修正时间服务Actor和已有势函数，下一周期向量仅供动作上下文，不新增未来风险罚项。
网络方案B：完整轨迹开始复制编码、分层读出/MLP、两项预测头与归一化统计，形成独立固定预测副本。副本轨迹内权重及统计不变、无梯度，每次读取最新状态重算预测。在线Actor读取副本数值和在线候选表示。PPO重放使用当时保存的预测值、占用标记和副本版本，在线表示以历史输入和当前在线参数重算。PPO更新在线动作头及共享编码/融合，辅助时间监督更新在线预测头及共享编码/融合，不沿外部数值或奖励支路更新副本。固定副本不等于固定Actor。
实际结果发生后分别回填当前与下一周期标签；无目标用有效性掩码，待结算结果保留且不得填零。保存不可变、可复原的历史输入，近期已结算样本用于辅助学习。仅展示已确认的方法设计，代码未完成，完整效果尚待验证。
13A布局：五站现场与决策闭环。五架飞机只是当前五站全占用的结构示意，不包含加工时间、任务数或性能数值。学习条带为训练职责概括，箭头停留在在线学习模块，不回传至固定副本。语义模块的显式数值由完整固定副本输出，在线编码/融合与副本采用同一结构但独立前向。

## Slide 10
技术路线三：语义增强的多架次协同动态调度
技术路线
13B
固定预测副本：完整图编码与分层MLP结构展开
完整图编码
已完
工序
未完
工序
后续
工序
后续
工序
完整前序与资源关系
人员资源全线共享
未完物理任务分组汇总
工序／飞机
当前、下一及更后摘要
站位
当前／下一任务与本站资源
整线
各站负荷与批次进度
MLP融合
分层表示
状态后果语义
当前共同脉动时间
启发式估计的修正量
下一周期各站就绪偏差
Δ1
Δ2
Δ3
Δ4
Δ5
正值晚，负值早
最新现场状态
当前进度与最近变化
在线编码与分层MLP
候选与跨层上下文
联合动作
工序、站位、团队与对齐
在线候选表示
无梯度预测数值
决策前形成两类时间语义，兼顾当前共同等待与紧邻下一周期的站位负荷
Notes: 依据：开题报告_统一术语与当前定义_20261006.md；工作三_方法设计阶段确认稿_执行流程奖励与表征学习.md 最新确认、§7.4–7.6、§13–14；工作三_状态动作与执行流程_阶段确认稿.md。
共同定义：只有一个真实事件驱动仿真环境。不同飞机分处有序站位并行，同一飞机不跨站并行。实际共同脉动时刻是有效占用站位首次实际就绪时刻的最大值；首次就绪后等待。完整执行决定不可撤回，实际开工非抢占。每次完整决策前由最新一致状态重算在线表示与固定副本预测，内部条件解码共用该快照，提交后更新环境。
图编码保留完整可见工序上下文及资源关系。分层读出汇总未完物理任务，而不是只编码未完或可行动作子图。下一周期任务仅对应下一次实际脉动进入本站的飞机，已正式相邻后移任务按唯一身份加入，飞机位置在实际脉动前不变。首版后移每次仅合法单工序、紧邻一站，且不迫使其他任务新增换站。
语义以当前状态和最近实际变化为输入，在动作前预测当前共同脉动的启发式时间残差、紧邻下一周期各站有符号就绪偏差。下一周期正值晚、负值早，参照为本次实际脉动时刻加基准周期；不表示候选动作的因果收益，也不预测未知扰动。扰动发生后才知道持续时间或新下界。当前修正时间服务Actor和已有势函数，下一周期向量仅供动作上下文，不新增未来风险罚项。
网络方案B：完整轨迹开始复制编码、分层读出/MLP、两项预测头与归一化统计，形成独立固定预测副本。副本轨迹内权重及统计不变、无梯度，每次读取最新状态重算预测。在线Actor读取副本数值和在线候选表示。PPO重放使用当时保存的预测值、占用标记和副本版本，在线表示以历史输入和当前在线参数重算。PPO更新在线动作头及共享编码/融合，辅助时间监督更新在线预测头及共享编码/融合，不沿外部数值或奖励支路更新副本。固定副本不等于固定Actor。
实际结果发生后分别回填当前与下一周期标签；无目标用有效性掩码，待结算结果保留且不得填零。保存不可变、可复原的历史输入，近期已结算样本用于辅助学习。仅展示已确认的方法设计，代码未完成，完整效果尚待验证。
13B布局：展开固定预测副本内部的完整图编码、未完任务分层读出、MLP与双输出，底部保留独立在线候选路径。编码和融合结构可以复用，但副本与在线参数、动态嵌入不同，不在图中把一份嵌入当成两条路径共同输出。已完/未完/后续节点为编码范围示意，节点数量无实证含义。五个Δ符号为五站下一周期有符号偏差，空站及不存在下一周期由占用/有效性信息处理。

## Slide 11
技术路线三：语义增强的多架次协同动态调度
技术路线
13C
现场决策：固定预测特征与在线Actor协同使用
最新现场状态
当前进度
最近已知变化
在线共享路径
图编码、分层MLP
在线时间预测头
在线Actor动作头
条件联合决策
真实执行环境
开工、完成
已揭示扰动
共同脉动
固定预测副本
编码、MLP、双时间头
含归一化，轨迹内固定
当前共同脉动修正
下一周期各站
有符号就绪偏差
候选表征
预测数值
无梯度数值
动作
轨迹开始复制
事件刷新事实，每次决策重算
事后学习：保存历史输入，分别回填实际时间标签
逐决策保存历史输入
及当时预测数值
实际结果分别回填
当前／下周期时间标签
时间监督更新表示与预测头
PPO更新表示与动作头
有效性掩码
待结算保留
实际结果
PPO
副本参数在整条生产轨迹内固定，现场输入与预测随事件更新，在线Actor继续学习
Notes: 依据：开题报告_统一术语与当前定义_20261006.md；工作三_方法设计阶段确认稿_执行流程奖励与表征学习.md 最新确认、§7.4–7.6、§13–14；工作三_状态动作与执行流程_阶段确认稿.md。
共同定义：只有一个真实事件驱动仿真环境。不同飞机分处有序站位并行，同一飞机不跨站并行。实际共同脉动时刻是有效占用站位首次实际就绪时刻的最大值；首次就绪后等待。完整执行决定不可撤回，实际开工非抢占。每次完整决策前由最新一致状态重算在线表示与固定副本预测，内部条件解码共用该快照，提交后更新环境。
图编码保留完整可见工序上下文及资源关系。分层读出汇总未完物理任务，而不是只编码未完或可行动作子图。下一周期任务仅对应下一次实际脉动进入本站的飞机，已正式相邻后移任务按唯一身份加入，飞机位置在实际脉动前不变。首版后移每次仅合法单工序、紧邻一站，且不迫使其他任务新增换站。
语义以当前状态和最近实际变化为输入，在动作前预测当前共同脉动的启发式时间残差、紧邻下一周期各站有符号就绪偏差。下一周期正值晚、负值早，参照为本次实际脉动时刻加基准周期；不表示候选动作的因果收益，也不预测未知扰动。扰动发生后才知道持续时间或新下界。当前修正时间服务Actor和已有势函数，下一周期向量仅供动作上下文，不新增未来风险罚项。
网络方案B：完整轨迹开始复制编码、分层读出/MLP、两项预测头与归一化统计，形成独立固定预测副本。副本轨迹内权重及统计不变、无梯度，每次读取最新状态重算预测。在线Actor读取副本数值和在线候选表示。PPO重放使用当时保存的预测值、占用标记和副本版本，在线表示以历史输入和当前在线参数重算。PPO更新在线动作头及共享编码/融合，辅助时间监督更新在线预测头及共享编码/融合，不沿外部数值或奖励支路更新副本。固定副本不等于固定Actor。
实际结果发生后分别回填当前与下一周期标签；无目标用有效性掩码，待结算结果保留且不得填零。保存不可变、可复原的历史输入，近期已结算样本用于辅助学习。仅展示已确认的方法设计，代码未完成，完整效果尚待验证。
13C布局：上部为现场决策前向，下部为历史数据与在线更新。实线为生产/采样前向及轨迹开始复制，虚线只指向在线共享路径和Actor，不接固定副本。在线共享路径框内的时间头只接受辅助监督，PPO更新其共享编码/MLP而不直接更新时间头。下部在线辅助训练用当前在线参数重编码历史输入；PPO使用历史状态和采样时保存的外部预测值，不能把新预测替换进历史样本。顶部复制箭头表示复制完整预测路径及归一化统计，不复制或冻结Actor动作头。