## Slide 1
技术路线一：同构图下的联合静态调度
技术路线
11A1
同构图统一编码，按工序—站位—团队的条件关系构造排程
1 同构图编码
局部结构示意；编码使用完整图
工1
工2
工3
站1
站2
人1
人2
人3
工艺前序、工时和需求人数
站位负荷、人员资格／效率／日历
共享传播规则与参数
2 条件联合选择
工序选择
前序与当前安排
共同资源状态
合法候选
选择工序 i
站位选择
已选工序 i
前后序站位约束
合法候选
选择站位 m
团队成员逐次选择
已选成员
下一成员
读取 i、m 及已选成员
资格、绑定和已选排除掩码
加入成员并更新候选
工序、站位和人员表示＋全局上下文
完整动作 a = (工序 i，站位 m，团队 W)
达到需求人数
可行时间分配
前驱完成＋人员日历
写入起止安排，更新人员占用
未绑定人员首次使用形成站位绑定
全部安排完成
输出基准排程
状态更新后继续构造；全部安排完成时输出基准排程
Notes: 依据：/workspace/scratch/0dffb7d03718/opening_refined_candidates_20261009/source10/开题报告/10_研究设计确认稿/工作一_同构图联合决策机制与贡献细化_详细资料_20261004.md，第2、4、5、7节。
依据：/workspace/scratch/0dffb7d03718/opening_refined_candidates_20261009/source10/开题报告/10_研究设计确认稿/开题报告_统一术语与当前定义_20261006.md，第2、3、5节。
依据：/workspace/scratch/0dffb7d03718/opening_refined_candidates_20261009/source10/开题报告/10_研究设计确认稿/总体技术路线_详细讨论稿_20261006.md，第3节。
本图在用户选定旧11A构造流程的基础上调整信息密度和布局，不改变研究题名或生产代码。
同构编码保留原稿的工序、站位、工人属性和连接，只更换编码及其必要接口。局部图仅作结构示意，实际编码使用环境可见的完整工序图与资源信息，已安排节点保留上下文。所有节点采用同一样式、共享传播规则与参数，不设置类型化传播通道；角色作为属性。图内所示邻接不作为新的工业实例。
共享表示支持工序选择、以所选工序为条件的站位选择、及以工序、站位、已选成员为条件的逐人选择。团队人数由工序需求给定，不预测人数。成员选择使用资格、绑定和重复排除等已有掩码。部分团队更新不推进构造环境，完整动作形成后再前向分配时间、写入安排、更新占用和首次使用绑定。
时间分配依据前驱完成、人员日历及已有容量等规则；最终输出可行基准排程。无扰动条件下的静态调度仍逐动作更新构造状态。
PPO、原奖励及其训练机制沿用原稿。新同构设置尚需实现和独立验证，原异构论文结果不归入新同构结果。此处不是多架次真实执行闭环，也不以工作一的基准输出充当工作二研究递进依据。
排版参考：Rougier et al. (2014), https://doi.org/10.1371/journal.pcbi.1003833；Jambor and Bornhäuser (2024), https://doi.org/10.1371/journal.pcbi.1011789；Nature Research Figure Guide, https://research-figure-guide.nature.com/figures/building-and-exporting-figure-panels/。

## Slide 2
技术路线一：同构图下的联合静态调度
技术路线
11A2
共享图表示同时提供工艺和资源信息，后续选择读取此前决定
1 完整图与共享编码（局部结构示意）
工序：前序、工时、人数
站位：负荷和当前安排
人员：资格、效率、日历
工1
工2
工3
站1
人1
站2
共享传播规则与参数
角色和状态作为属性
节点表示
全局上下文
2 选择工序 i
合法工序候选
前序与当前安排
选择工序 i
3 选择站位 m
以 i 为条件
检查站位与资源候选
选择站位 m
4 逐人构造具体团队 W
读取 i、m
与已选成员
选择一名成员
加入团队
更新候选
未满需求人数继续；排除已选成员
完整动作 (i，m，W)
依据前驱与人员日历
分配合法起止时刻
写入安排与占用
继承或形成站位绑定
全部安排完成
输出基准排程
更新构造状态后重新编码；全部安排完成时输出基准排程
Notes: 依据：/workspace/scratch/0dffb7d03718/opening_refined_candidates_20261009/source10/开题报告/10_研究设计确认稿/工作一_同构图联合决策机制与贡献细化_详细资料_20261004.md，第2、4、5、7节。
依据：/workspace/scratch/0dffb7d03718/opening_refined_candidates_20261009/source10/开题报告/10_研究设计确认稿/开题报告_统一术语与当前定义_20261006.md，第2、3、5节。
依据：/workspace/scratch/0dffb7d03718/opening_refined_candidates_20261009/source10/开题报告/10_研究设计确认稿/总体技术路线_详细讨论稿_20261006.md，第3节。
本图在用户选定旧11A构造流程的基础上调整信息密度和布局，不改变研究题名或生产代码。
同构编码保留原稿的工序、站位、工人属性和连接，只更换编码及其必要接口。局部图仅作结构示意，实际编码使用环境可见的完整工序图与资源信息，已安排节点保留上下文。所有节点采用同一样式、共享传播规则与参数，不设置类型化传播通道；角色作为属性。图内所示邻接不作为新的工业实例。
共享表示支持工序选择、以所选工序为条件的站位选择、及以工序、站位、已选成员为条件的逐人选择。团队人数由工序需求给定，不预测人数。成员选择使用资格、绑定和重复排除等已有掩码。部分团队更新不推进构造环境，完整动作形成后再前向分配时间、写入安排、更新占用和首次使用绑定。
时间分配依据前驱完成、人员日历及已有容量等规则；最终输出可行基准排程。无扰动条件下的静态调度仍逐动作更新构造状态。
PPO、原奖励及其训练机制沿用原稿。新同构设置尚需实现和独立验证，原异构论文结果不归入新同构结果。此处不是多架次真实执行闭环，也不以工作一的基准输出充当工作二研究递进依据。
排版参考：Rougier et al. (2014), https://doi.org/10.1371/journal.pcbi.1003833；Jambor and Bornhäuser (2024), https://doi.org/10.1371/journal.pcbi.1011789；Nature Research Figure Guide, https://research-figure-guide.nature.com/figures/building-and-exporting-figure-panels/。

## Slide 3
技术路线一：同构图下的联合静态调度
技术路线
11A3
工艺与资源共同进入图表示，团队选择保持对前序选择的条件依赖
1 同构图统一表示
局部结构示意；实际编码完整图
工1
工2
工3
站1
站2
人1
人2
人3
工艺与资源属性统一进入节点
所有连接共享传播规则与参数
工序／站位／人员节点表示
与全局调度上下文
2 选择工序 i
前序与当前安排
资源信息共同参与
合法工序候选 → i
3 选择站位 m
读取所选工序 i
检查前后序站位
与资源可用条件
合法站位候选 → m
4 逐人选择团队成员
已选成员
工序 i、站位 m
人员候选与合法掩码
选择下一成员
加入成员，更新人员候选
人数未满
继续选择
达到工序需求人数
完整动作
工序 i、站位 m、具体团队 W
前驱完成＋人员日历
分配合法起止时刻
写入安排、人员占用与首次使用绑定
全部安排完成
基准排程
各选择读取共享图表示；状态更新后继续构造，全部完成时输出排程
Notes: 依据：/workspace/scratch/0dffb7d03718/opening_refined_candidates_20261009/source10/开题报告/10_研究设计确认稿/工作一_同构图联合决策机制与贡献细化_详细资料_20261004.md，第2、4、5、7节。
依据：/workspace/scratch/0dffb7d03718/opening_refined_candidates_20261009/source10/开题报告/10_研究设计确认稿/开题报告_统一术语与当前定义_20261006.md，第2、3、5节。
依据：/workspace/scratch/0dffb7d03718/opening_refined_candidates_20261009/source10/开题报告/10_研究设计确认稿/总体技术路线_详细讨论稿_20261006.md，第3节。
本图在用户选定旧11A构造流程的基础上调整信息密度和布局，不改变研究题名或生产代码。
同构编码保留原稿的工序、站位、工人属性和连接，只更换编码及其必要接口。局部图仅作结构示意，实际编码使用环境可见的完整工序图与资源信息，已安排节点保留上下文。所有节点采用同一样式、共享传播规则与参数，不设置类型化传播通道；角色作为属性。图内所示邻接不作为新的工业实例。
共享表示支持工序选择、以所选工序为条件的站位选择、及以工序、站位、已选成员为条件的逐人选择。团队人数由工序需求给定，不预测人数。成员选择使用资格、绑定和重复排除等已有掩码。部分团队更新不推进构造环境，完整动作形成后再前向分配时间、写入安排、更新占用和首次使用绑定。
时间分配依据前驱完成、人员日历及已有容量等规则；最终输出可行基准排程。无扰动条件下的静态调度仍逐动作更新构造状态。
PPO、原奖励及其训练机制沿用原稿。新同构设置尚需实现和独立验证，原异构论文结果不归入新同构结果。此处不是多架次真实执行闭环，也不以工作一的基准输出充当工作二研究递进依据。
排版参考：Rougier et al. (2014), https://doi.org/10.1371/journal.pcbi.1003833；Jambor and Bornhäuser (2024), https://doi.org/10.1371/journal.pcbi.1011789；Nature Research Figure Guide, https://research-figure-guide.nature.com/figures/building-and-exporting-figure-panels/。

## Slide 4
技术路线二：异构联合调度与计划稳定性
技术路线
12A1
异构图联合调度
工序1
工序2
站位
人员
技能
前序
归属
安排
需求
资格
异构图编码
按关系传播
节点与全局读出
自回归联合选择
工序
站位
具体团队
逐人选择
至给定人数
逐步屏蔽非法候选
前向时间分配与状态更新
逐条更新当前安排
形成初始排程
考虑计划稳定性的重调度
固定基准计划
已揭示开工延迟
冻结条目
保留站位、团队与时刻
可调条目
更新基准与释放特征
共享异构编码与联合选择
前向时间分配
修复排程
合并保留与重构条目
完工与偏离评价
已用人员留在原站位
未用人员按首次使用
计划稳定性：相对固定基准，评价开工、站位与具体团队的偏离。
Notes: 来源：工作二_研究问题方法贡献与证据对照_详细资料_20261004.md §1–4，统一术语与当前定义 §2–4。四类实体为工序、站位、人员、技能；前序precedes，归属assigned-to/has-task，安排done-by，资格has-skill/provided-by，需求requires/required-by，共八种有向关系。人员站位绑定仅由继承及合法性约束处理，不增设图边。冻结按基准开工时刻不晚于重调度边界划分，保留原站位、具体团队、起止时刻；可調条目遵守更新释放时间及修复下界。基准中已用人员继承原站位，未用人员按首次使用处理。初始与修复共用编码、条件动作与前向时间分配；具体团队逐人选满给定人数。基准为工作二内部固定参照，未将工作一输出作为两研究递进依据。关系图是结构示意，无实例工时、收益或新网络。工作二当前论文未投稿，冻结政策不套用工作三提交规则。
排版参考：Rougier et al. (2014), https://doi.org/10.1371/journal.pcbi.1003833；Jambor and Bornhäuser (2024), https://doi.org/10.1371/journal.pcbi.1011789；Nature Research Figure Guide, https://research-figure-guide.nature.com/figures/building-and-exporting-figure-panels/。

## Slide 5
技术路线二：异构联合调度与计划稳定性
技术路线
12A2
异构图联合调度：共享表示与条件选择
工序1
工序2
站位
人员
技能
前序
归属
安排
需求
资格
异构图编码
按关系传播
共享状态表示
自回归联合选择
工序
站位
具体团队
逐人选择
至给定人数
资格与绑定限定候选
前向时间分配与状态更新
初始排程
考虑计划稳定性的重调度
基准与已揭示延迟
按基准开工与边界
划分冻结与可调条目
冻结条目
保留原安排
可调条目
更新基准与释放
修复排程
合并保留与重构条目
基准、释放与
当前修复状态
已用人员留在原站位
未用人员按首次使用
修复评价：计划完工时间及相对固定基准的开工、站位、团队偏离。
Notes: 来源：工作二_研究问题方法贡献与证据对照_详细资料_20261004.md §1–4，统一术语与当前定义 §2–4。四类实体为工序、站位、人员、技能；前序precedes，归属assigned-to/has-task，安排done-by，资格has-skill/provided-by，需求requires/required-by，共八种有向关系。人员站位绑定仅由继承及合法性约束处理，不增设图边。冻结按基准开工时刻不晚于重调度边界划分，保留原站位、具体团队、起止时刻；可調条目遵守更新释放时间及修复下界。基准中已用人员继承原站位，未用人员按首次使用处理。初始与修复共用编码、条件动作与前向时间分配；具体团队逐人选满给定人数。基准为工作二内部固定参照，未将工作一输出作为两研究递进依据。关系图是结构示意，无实例工时、收益或新网络。工作二当前论文未投稿，冻结政策不套用工作三提交规则。 该版将受扰修复条件回接共享编码主线，冻结条目直接保留。
排版参考：Rougier et al. (2014), https://doi.org/10.1371/journal.pcbi.1003833；Jambor and Bornhäuser (2024), https://doi.org/10.1371/journal.pcbi.1011789；Nature Research Figure Guide, https://research-figure-guide.nature.com/figures/building-and-exporting-figure-panels/。

## Slide 6
技术路线二：异构联合调度与计划稳定性
技术路线
12A3
异构图联合调度
考虑计划稳定性的重调度
工序1
工序2
站位
人员
技能
前序
归属
安排
需求
资格
异构图编码
按关系传播与读出
固定基准计划与已揭示开工延迟
按基准开工时刻与重调度边界划分
冻结条目
保留站位、团队与时刻
可调条目
更新基准与释放特征
人员候选继承规则
已用人员留原站位
未用人员按首次使用
冻结条目直接保留
共享自回归联合动作与时间分配
工序选择
站位分配
具体团队选择
逐人选满给定人数
前向时间分配
合法起止时刻
初始排程
修复排程
修复评价：计划完工时间及相对固定基准的开工、站位、具体团队偏离。
Notes: 来源：工作二_研究问题方法贡献与证据对照_详细资料_20261004.md §1–4，统一术语与当前定义 §2–4。四类实体为工序、站位、人员、技能；前序precedes，归属assigned-to/has-task，安排done-by，资格has-skill/provided-by，需求requires/required-by，共八种有向关系。人员站位绑定仅由继承及合法性约束处理，不增设图边。冻结按基准开工时刻不晚于重调度边界划分，保留原站位、具体团队、起止时刻；可調条目遵守更新释放时间及修复下界。基准中已用人员继承原站位，未用人员按首次使用处理。初始与修复共用编码、条件动作与前向时间分配；具体团队逐人选满给定人数。基准为工作二内部固定参照，未将工作一输出作为两研究递进依据。关系图是结构示意，无实例工时、收益或新网络。工作二当前论文未投稿，冻结政策不套用工作三提交规则。 该版并列呈现关系表示及可调整范围，下部共享联合选择和时间分配。
排版参考：Rougier et al. (2014), https://doi.org/10.1371/journal.pcbi.1003833；Jambor and Bornhäuser (2024), https://doi.org/10.1371/journal.pcbi.1011789；Nature Research Figure Guide, https://research-figure-guide.nature.com/figures/building-and-exporting-figure-panels/。

## Slide 7
技术路线三：语义增强的多架次协同动态调度
技术路线
13A1
多架飞机驻站并行，现场事件刷新当前状态
站位1
飞机5
站位2
飞机4
站位3
飞机3
站位4
飞机2
站位5
飞机1
占用站位全部就绪
最晚时刻共同脉动
完整固定预测副本：轨迹内参数固定，每次决策重算
完整图编码
全部可见工序与资源
已完
未完
未完
后续
保留前序及资源上下文
分层汇总与MLP融合
飞机摘要
未完任务与执行进度
站位任务与资源
当前／下一任务、本站人员
整线状态
各站负荷与待投产数量
当前与紧邻下一周期
当前共同脉动
启发式估计＋时间修正
下一周期各站就绪偏差
Δ1
Δ2
Δ3
Δ4
Δ5
正值晚，负值早
协同联合决策
选择工序
留站／合法后移
留站：团队与对齐
完整提交
最新状态＋最近变化
同一现场快照
独立在线图编码与分层融合
候选表示及跨层上下文
在线候选上下文
实际脉动与站位就绪
形成实际时间结果
两项时间标签分别回填
当前与下一周期分别监督
在线表征与策略学习
时间辅助监督及PPO更新
Notes: 依据：当前资料库《开题报告_统一术语与当前定义_20261006.md》《工作三_方法设计阶段确认稿_执行流程奖励与表征学习.md》§7.4–7.6及§13–14、《工作三_状态动作与执行流程_阶段确认稿.md》。
五站为研究设置，示意五架飞机分处有序站位。一个真实事件驱动环境，飞机仅在共同脉动时同步前移，同一飞机不跨站并行。共同脉动时刻为占用站位首次实际就绪时刻最大值，首次就绪后等待。完整动作一经提交不能主动撤回，已开工非抢占。工序、留站/合法相邻后移、团队和对齐构成完整条件联合决定，后移分支不提前选择目标站团队。
完整可见工序图及资源关系参与编码，已完节点仍保留上下文。编码后只按未完物理任务汇总飞机、站位和整线语义。飞机摘要含未完任务与执行进度，站位同时读出当前飞机任务及下一次实际脉动进入本站飞机的任务，整线含各站负荷、在制数量、待投产数量。各层事实随事件更新，每次完整决策前重新计算动态表示，内部解码共用同一现场快照。
当前后果为共同脉动启发式时间估计修正，紧邻下一周期后果为各站有符号首次就绪偏差，正晚负早，非候选动作的因果或反事实后果。未知扰动不进入当前输入，发生后才知持续时间。当前修正供动作与已有势函数，下一周期向量供动作上下文，不新增预测风险惩罚。
网络方案B：完整轨迹开始复制编码器、分层读出/MLP、两个预测头及归一化，形成独立完整固定预测副本。副本在轨迹内参数和统计固定、无梯度，每次决策仍由最新状态重算数值。Actor同时读取该副本预测数值及独立在线编码/融合候选上下文，不能无条件共用两套动态嵌入。PPO更新在线动作头与在线共享编码/融合，实际时间辅助监督更新在线预测头及共享编码/融合。固定副本不接受梯度。
实际共同脉动与下一周期站位就绪发生后，分别回填两个时间标签。不存在的目标按有效性掩码处理，待结算结果不填零。学习条仅说明用途，详细历史保存、PPO重放与参数版本契约以确认稿为准。工作三是已确认的设计，代码及完整实验尚未完成，不宣称性能。
候选A1延续旧A上下生产闭环，将主要面积用于完整图、飞机/站位/整线汇总及双时间语义。在线候选支路独立于完整固定预测支路。图中工序状态与Δ标记为结构示意，不是数据实例或实验结果。
排版参考：Rougier et al. (2014), https://doi.org/10.1371/journal.pcbi.1003833；Jambor and Bornhäuser (2024), https://doi.org/10.1371/journal.pcbi.1011789；Nature Research Figure Guide, https://research-figure-guide.nature.com/figures/building-and-exporting-figure-panels/。

## Slide 8
技术路线三：语义增强的多架次协同动态调度
技术路线
13A2
按飞机、站位与整线组织信息，解释当前与下一周期的时间后果
站位1
飞机5
站位2
飞机4
站位3
飞机3
站位4
飞机2
站位5
飞机1
占用站位全部就绪
最晚时刻共同脉动
完整固定预测副本：图编码、分层融合与双时间输出
完整图编码
全部可见工序与资源
已完
未完
未完
后续
保留前序及资源上下文
飞机摘要
未完任务
执行进度
站位信息
当前／下一任务
本站人员
整线信息
各站负荷
批次进度
MLP融合：结合各层信息与最近变化
当前共同脉动
启发式估计＋时间修正
下一周期各站就绪偏差
Δ1
Δ2
Δ3
Δ4
Δ5
正值晚，负值早
状态后果语义
协同联合决策
选择工序
留站／合法后移
留站：团队与对齐
预测数值
完整提交
在线编码与分层融合
独立在线候选上下文
同一最新状态另行生成在线候选表示
实际脉动与站位就绪
形成实际时间结果
两项时间标签分别回填
当前与下一周期分别监督
在线表征与策略学习
时间辅助监督及PPO更新
Notes: 依据：当前资料库《开题报告_统一术语与当前定义_20261006.md》《工作三_方法设计阶段确认稿_执行流程奖励与表征学习.md》§7.4–7.6及§13–14、《工作三_状态动作与执行流程_阶段确认稿.md》。
五站为研究设置，示意五架飞机分处有序站位。一个真实事件驱动环境，飞机仅在共同脉动时同步前移，同一飞机不跨站并行。共同脉动时刻为占用站位首次实际就绪时刻最大值，首次就绪后等待。完整动作一经提交不能主动撤回，已开工非抢占。工序、留站/合法相邻后移、团队和对齐构成完整条件联合决定，后移分支不提前选择目标站团队。
完整可见工序图及资源关系参与编码，已完节点仍保留上下文。编码后只按未完物理任务汇总飞机、站位和整线语义。飞机摘要含未完任务与执行进度，站位同时读出当前飞机任务及下一次实际脉动进入本站飞机的任务，整线含各站负荷、在制数量、待投产数量。各层事实随事件更新，每次完整决策前重新计算动态表示，内部解码共用同一现场快照。
当前后果为共同脉动启发式时间估计修正，紧邻下一周期后果为各站有符号首次就绪偏差，正晚负早，非候选动作的因果或反事实后果。未知扰动不进入当前输入，发生后才知持续时间。当前修正供动作与已有势函数，下一周期向量供动作上下文，不新增预测风险惩罚。
网络方案B：完整轨迹开始复制编码器、分层读出/MLP、两个预测头及归一化，形成独立完整固定预测副本。副本在轨迹内参数和统计固定、无梯度，每次决策仍由最新状态重算数值。Actor同时读取该副本预测数值及独立在线编码/融合候选上下文，不能无条件共用两套动态嵌入。PPO更新在线动作头与在线共享编码/融合，实际时间辅助监督更新在线预测头及共享编码/融合。固定副本不接受梯度。
实际共同脉动与下一周期站位就绪发生后，分别回填两个时间标签。不存在的目标按有效性掩码处理，待结算结果不填零。学习条仅说明用途，详细历史保存、PPO重放与参数版本契约以确认稿为准。工作三是已确认的设计，代码及完整实验尚未完成，不宣称性能。
候选A2将三个层级横向展开并共同汇入MLP，双时间后果紧接其下，使观众可先读飞机/站位/整线内容，再看如何进入联合决定。下方独立在线路径明确同一现场状态另行计算候选上下文，不能把副本嵌入直接当在线表示。
排版参考：Rougier et al. (2014), https://doi.org/10.1371/journal.pcbi.1003833；Jambor and Bornhäuser (2024), https://doi.org/10.1371/journal.pcbi.1011789；Nature Research Figure Guide, https://research-figure-guide.nature.com/figures/building-and-exporting-figure-panels/。

## Slide 9
技术路线三：语义增强的多架次协同动态调度
技术路线
13A3
真实生产事件
五站驻站并行示意
站位1 飞机5
站位2 飞机4
站位3 飞机3
站位4 飞机2
站位5 飞机1
最晚就绪时刻共同脉动
最新状态＋最近变化
进度、人员占用、已知扰动
完整固定预测副本
完整图编码
全部可见工序与资源
已完
未完
未完
后续
保留前序及资源上下文
分层汇总与MLP融合
飞机摘要
未完任务与执行进度
站位任务与资源
当前／下一任务、本站人员
整线状态
各站负荷与待投产数量
当前与紧邻下一周期
当前共同脉动
启发式估计＋时间修正
下一周期各站就绪偏差
Δ1
Δ2
Δ3
Δ4
Δ5
正值晚，负值早
轨迹内参数固定，每次决策读取最新状态重算
独立在线图编码与分层融合
在线候选表示及跨层上下文
协同联合决策
工序、目标站；留站时选队与对齐
两项预测数值
完整提交
真实执行后继续处理事件
实际时间结果用于两项时间监督，PPO更新在线策略与共享表征
Notes: 依据：当前资料库《开题报告_统一术语与当前定义_20261006.md》《工作三_方法设计阶段确认稿_执行流程奖励与表征学习.md》§7.4–7.6及§13–14、《工作三_状态动作与执行流程_阶段确认稿.md》。
五站为研究设置，示意五架飞机分处有序站位。一个真实事件驱动环境，飞机仅在共同脉动时同步前移，同一飞机不跨站并行。共同脉动时刻为占用站位首次实际就绪时刻最大值，首次就绪后等待。完整动作一经提交不能主动撤回，已开工非抢占。工序、留站/合法相邻后移、团队和对齐构成完整条件联合决定，后移分支不提前选择目标站团队。
完整可见工序图及资源关系参与编码，已完节点仍保留上下文。编码后只按未完物理任务汇总飞机、站位和整线语义。飞机摘要含未完任务与执行进度，站位同时读出当前飞机任务及下一次实际脉动进入本站飞机的任务，整线含各站负荷、在制数量、待投产数量。各层事实随事件更新，每次完整决策前重新计算动态表示，内部解码共用同一现场快照。
当前后果为共同脉动启发式时间估计修正，紧邻下一周期后果为各站有符号首次就绪偏差，正晚负早，非候选动作的因果或反事实后果。未知扰动不进入当前输入，发生后才知持续时间。当前修正供动作与已有势函数，下一周期向量供动作上下文，不新增预测风险惩罚。
网络方案B：完整轨迹开始复制编码器、分层读出/MLP、两个预测头及归一化，形成独立完整固定预测副本。副本在轨迹内参数和统计固定、无梯度，每次决策仍由最新状态重算数值。Actor同时读取该副本预测数值及独立在线编码/融合候选上下文，不能无条件共用两套动态嵌入。PPO更新在线动作头与在线共享编码/融合，实际时间辅助监督更新在线预测头及共享编码/融合。固定副本不接受梯度。
实际共同脉动与下一周期站位就绪发生后，分别回填两个时间标签。不存在的目标按有效性掩码处理，待结算结果不填零。学习条仅说明用途，详细历史保存、PPO重放与参数版本契约以确认稿为准。工作三是已确认的设计，代码及完整实验尚未完成，不宣称性能。
候选A3左侧驻站现场、右侧完整固定预测路径，下方在线候选表示与联合决定收束。左侧五站纵排只表达有序站位，所有站位仍共同脉动，不构成独立转站。外部返回箭头仅为完整动作送回唯一真实环境。
排版参考：Rougier et al. (2014), https://doi.org/10.1371/journal.pcbi.1003833；Jambor and Bornhäuser (2024), https://doi.org/10.1371/journal.pcbi.1011789；Nature Research Figure Guide, https://research-figure-guide.nature.com/figures/building-and-exporting-figure-panels/。