## Slide 1
基于图神经网络与强化学习的
飞机脉动装配线动态调度方法研究
硕士学位论文开题报告
汇报人：陆晓 控制科学与工程 2026年10月
Notes: 各位老师好，我是陆晓。我的开题汇报题目是《基于图神经网络与强化学习的飞机脉动装配线动态调度方法研究》。

## Slide 2
Content
目录
01
研究背景
02
文献综述
03
研究内容
04
技术路线
05
工作计划
Notes: 汇报分为研究背景、文献综述、研究内容、技术路线和工作计划五个部分。

## Slide 3
1 研究背景
飞机制造与脉动装配
03
国产大飞机规模化发展，对总装能力与生产组织提出更高要求。
智能制造与排产调度，为提高装配效率提供技术方向。
飞机总装现场
飞机总装涉及大量工序与人员作业，
工艺衔接和资源配置影响生产效率。
五站位脉动装配示意（本研究设置）
站位1
飞机5
作业
团队
站位2
飞机4
作业
团队
站位3
飞机3
作业
团队
站位4
飞机2
作业
团队
站位5
飞机1
作业
团队
驻站期间各站并行装配，转站时全线同步移动。
工艺关系：前序约束决定任务先后，部分任务可并行。
人员条件：人数和资格约束团队选择，效率与占用影响执行。
同步脉动：先完成的站位需要等待，各站进度影响共同转站。
提升装配效率，需要联合安排工序、站位与人员团队。
同步脉动条件下，还需协调扰动后的各站进度与多架次生产衔接。
Notes: 国产大飞机规模化发展，对总装能力和生产组织效率提出了更高要求。飞机总装涉及大量工序和人员作业，合理组织装配过程直接影响生产周期和产出能力。
脉动装配是飞机总装中广泛采用的一种生产组织方式。如右图所示，多架飞机在不同站位并行装配。各站完成当前任务并满足转站条件后，全线同步转站，实际转站时刻由最晚就绪的站位决定。
在这一过程中，工序执行需要满足工艺前序关系，人员团队受到人数、资格和占用的约束。因此，需要合理安排工序和人员，并协调各站的完成进度。
—— 文献与图示来源（备查）——
脉动装配生产组织依据：[1]；背景依据：[政1]、[政2]、[政3]。照片与飞机轮廓取自陈凌韬PPT第3、4页；五站位编号与作业标记为本研究生产示意。

## Slide 4
1 研究背景
飞机脉动装配线的生产特点与调度问题
04
生产特点与调度问题
关键研究问题
1
复杂工艺与人员约束
前序关系、人数、资格与占用影响作业安排，
站位安排进一步限制可选人员。
工序、站位与具体团队的联合安排
在共同约束下形成高效排程，
同时优化工序安排与人员资源配置。
2
延迟开工与计划调整
开工条件变化影响后续任务和人员使用，
原计划需要在规定范围内修复。
兼顾完工时间与计划稳定性的重调度
保留规定工序的原安排，调整可调部分，
恢复生产进度并控制计划改动。
3
多架次同步转站及周期衔接
局部延迟可能推迟共同转站，
合法后移改变下一周期的任务分布。
当前与下一周期作业的协同调度
结合各站进度和后续任务，
协调多架飞机的共同转站与生产衔接。
Notes: 结合上述生产特点，飞机脉动装配线的调度主要面临三个问题。
第一，工艺关系复杂，工序安排与人员使用相互制约。工序需要满足前序关系，团队选择受到人数、资格和占用的限制，站位安排又会影响可选人员。因此，首先需要研究无扰动条件下的联合调度，同时安排工序、站位和具体人员团队，形成满足约束的高效排程。
第二，工序延迟开工可能使原计划需要调整。物料未就绪等因素可能改变工序的开工条件，并影响后续任务与人员安排。因此，需要在保留规定安排的基础上调整其余工序，兼顾完工时间与计划稳定性，在恢复生产进度的同时控制对原计划的改动。
第三，在多架飞机并行装配、全线同步转站的条件下，某一站位的局部延迟可能推迟共同转站，影响其他在制飞机的装配进度和待投产飞机的进入时间。在满足约束时，部分工序可以后移至后续站位，这会改变下一周期的任务分布。因此，需要结合各站当前进度与下一周期作业，研究多架次协同动态调度。
下面介绍相关研究现状。
—— 文献与图示来源（备查）——
生产及调度依据：[3]、[5]、[10]。研究范围依据开题报告v4第4、5章。

## Slide 5
2 文献综述
飞机脉动装配线调度
05
已有研究对工序分站、人员安排、扰动调整及周期生产的处理。
生产
问题
工序分站
与人员安排
扰动后的
计划调整
多站位及
连续装配
代表文献 | 主要生产决策 | 生产条件与评价
Bao等[3] | 工序分站、资源配置 与作业时间 | 人员按资源数量表示 评价周期、负荷与投入
Fang等[9] | 分阶段人员配置 与作业安排 | 工序站位已知 阶段间可调整人员站位
Zheng等[10] | 各站人数与工序安排 | 工序站位给定 周期内人员驻站
Zhu等[15] | 未开工作业的 开工时间调整 | 判断提前、推迟或保持 再调整作业时间
Lovato等[5] | 受扰后的作业时间 与人员指派 | 保留已开工安排 评价计划稳定性
Pucel与 Roussel[11] | 工序分站、作业时间 与人员占用 | 相邻周期实例、跨站人员 及并行站位
已有研究覆盖工序分站、人员安排、扰动调整与周期生产，
不同模型的决策范围与生产条件各有侧重。
生产组织依据：方水良等[1]。
Notes: 首先，从生产决策的角度梳理飞机脉动装配线调度研究。
第一类研究关注工序分站与人员安排。Bao等联合考虑工序分站、资源配置和作业时间；Fang等允许人员在阶段之间调整站位，Zheng等则要求人员在装配周期内驻站。不同研究采用的人员组织条件有所区别。
第二类研究关注扰动后的计划调整。Zhu等针对物料到达不确定性，调整未开工工序的开工时间；Lovato等采用约束规划，在保留已开工作业安排的基础上考虑计划稳定性。
第三类研究关注多站位及连续装配。Pucel和Roussel联合安排工序站位与作业时间，并考虑连续飞机实例、跨站人员和并行站位。
不同研究的决策范围、人员组织和站位条件有所区别。下面从求解方法的角度进一步比较。
—— 文献与图示来源（备查）——
参考文献（编号沿用开题报告v4）
[1] 方水良，刘猛男，鲜果，秦永辉，田雨辰. 飞机移动装配线——脉动与续动. 航空制造技术, 2021, 64(16):40–50.
[3] Bao Z, Chen L, Qiu K. An aircraft final assembly line balancing problem considering resource constraints and parallel task scheduling. Computers & Industrial Engineering, 2023, 182:109436.
[9] Fang P, Yang J, Liao Q, Zhong R Y, Jiang Y. Flexible Worker Allocation in Aircraft Final Assembly Line Using Multiobjective Evolutionary Algorithms. IEEE Transactions on Industrial Informatics, 2021, 17(11):7468–7478.
[10] Zheng X, Qiao F, You S, et al. Joint optimization of production scheduling and worker allocation under a resource dedication policy in aircraft assembly lines. Robotics and Computer-Integrated Manufacturing, 2025, 96:103047.
[15] Zhu H, Lu Z, Lu C, Ren Y. A reactive scheduling method for disturbances in aircraft moving assembly line. International Journal of Production Research, 2021, 59(15):4756–4772.
[5] Lovato D, Guillaume R, Thierry C, Battaia O. Managing disruptions in aircraft assembly lines with staircase criteria. International Journal of Production Research, 2023, 61(2):632–648.
[11] Pucel X, Roussel S. Constraint Programming Model for Assembly Line Balancing and Scheduling with Walking Workers and Parallel Stations. CP 2024, LIPIcs 307:23:1–23:21.

## Slide 6
2 文献综述
装配调度的求解方法
06
比较不同方法形成或修复排程的方式及适用条件。
方法类别
排程形成或动作选择
比较重点
求解
方式
规则与启发式
Panwalkar、Bao [17,3]
任务与
资源条件
优先级或
构造规则
作业安排
规则所需信息
约束适配与决策耗时
数学优化
与约束规划
Bao、Pucel、Lovato
[3,11,5]
决策变量
与约束
建模与求解
初始或
修复排程
约束表达
方案质量与求解时间
元启发式
Fang、Zheng、Wen
[9,10,18,19]
候选方案
解码与评价
搜索改进
解码可行性、搜索预算
受扰后重复求解开销
强化学习
Zhang、Wen、Chen
[22,23,24]
当前
生产状态
策略选择
工序、资源
或派工规则
状态、动作、执行约束
与计算成本
学习辅助搜索：Q学习调节遗传算法或粒子群参数，归入元启发式[18,19]。
强化学习通过奖励反馈训练策略，图编码与单／多智能体分别说明状态表示与决策组织。
强化学习通过训练形成可反复调用的调度策略，
状态表示将工艺关系、资源条件和已有安排组织为策略输入。
综述依据：Waubert de Puiseau等[25]。
Notes: 第二个角度是求解方法，本页归纳为四类。
规则与启发式按照任务优先级或构造规则形成安排。
数学优化与约束规划通过明确的变量、约束和目标求解初始或修复排程。
元启发式通过候选方案的解码、评价和搜索，改进排程或人员配置。Wen等利用Q-learning调整遗传算法参数，具体排程仍由遗传算法生成。
强化学习方法则训练调度策略，根据当前状态选择工序、资源或派工规则。
强化学习通过训练形成可反复调用的调度策略，依据工艺关系、资源条件和已有安排选择动作。状态表示将这些生产信息组织为策略能够利用的输入。下面进一步介绍图强化学习的状态表示。
—— 文献与图示来源（备查）——
参考文献（编号沿用开题报告v4）
[17] Panwalkar S S, Iskander W. A survey of scheduling rules. Operations Research, 1977, 25(1):45–61.
[3] Bao Z, Chen L, Qiu K. An aircraft final assembly line balancing problem considering resource constraints and parallel task scheduling. Computers & Industrial Engineering, 2023, 182:109436.
[11] Pucel X, Roussel S. Constraint Programming Model for Assembly Line Balancing and Scheduling with Walking Workers and Parallel Stations. CP 2024, LIPIcs 307:23:1–23:21.
[5] Lovato D, Guillaume R, Thierry C, Battaia O. Managing disruptions in aircraft assembly lines with staircase criteria. International Journal of Production Research, 2023, 61(2):632–648.
[9] Fang P, Yang J, Liao Q, Zhong R Y, Jiang Y. Flexible Worker Allocation in Aircraft Final Assembly Line Using Multiobjective Evolutionary Algorithms. IEEE Transactions on Industrial Informatics, 2021, 17(11):7468–7478.
[10] Zheng X, Qiao F, You S, et al. Joint optimization of production scheduling and worker allocation under a resource dedication policy in aircraft assembly lines. Robotics and Computer-Integrated Manufacturing, 2025, 96:103047.
[18] Wen X, Liu H, Zhang X, et al. A Q-Learning Improved Particle Swarm Optimization for Aircraft Pulsating Assembly Line Scheduling Problem Considering Skilled Operator Allocation. Computers, Materials & Continua, 2026, 86(1):1–27.
[19] Wen X, et al. An improved genetic algorithm based on reinforcement learning for aircraft assembly scheduling problem. Computers & Industrial Engineering, 2024, 193:110263.
[22] Zhang C, Song W, Cao Z, et al. Learning to Dispatch for Job Shop Scheduling via Deep Reinforcement Learning. NeurIPS, 2020, 33:1621–1632.
[23] Wen X, Zhang H, Yang W, et al. Research on a worker skill level-aware pulsating assembly scheduling method for aircraft based on the GIN-PPO algorithm. Computers & Industrial Engineering, 2026, 218:112135.
[24] Chen B, Zhang J, Luo X, Jiang S. A multi-agent graph attention deep reinforcement learning method for aircraft assembly dynamic scheduling. Advanced Engineering Informatics, 2026, 73:104565.
[25] Waubert de Puiseau C, Ercan F, Peters J, et al. A literature review on deep reinforcement learning for machine scheduling problems. Journal of Manufacturing Systems, 2026, 85:96–126.

## Slide 7
2 文献综述
图强化学习与动态状态表示
07
比较生产信息的内容、组织方式及其在调度策略中的作用。
工艺与
资源关系
站位及
整线信息
生产语义
与时间信息
Wen等[23]
工序
工序
工序
执行状态
资源需求
Song等[29]
工序
工序
机器
资源关系
Wen等[23]：前序、执行状态与资源需求进入工序图，
GIN编码后选择待安排工序。
Song等[29]：异构图区分工序与机器关系，
支持工序与机器联合选择。
Chen等[24]
站位1
站位2
站位3
局部／全局评价
Chen等[24]：站内图组织工序、人员与物料，
支持各站派工规则选择。
跨站聚合进入局部与全局评价，
协调各站调度。
Ding等[33]
产品
工艺
资源
事件更新
Hu等[34]
工序
机器
人员
时间属性
Ding等[33]：知识图谱通过查询、规则推理和
事件更新，形成实时状态。
Hu等[34]：融合资源实体、语义关系与动态时间
属性，通过语义异构图聚合支持资源联合选择。
三组按信息侧重点归纳，可相互交叉。图调度综述依据：Smit等[27]。
已有研究利用工艺资源关系、跨站信息和动态时间属性，
为调度状态的组织与表示提供了基础。
Notes: 第三个角度是调度策略能够利用哪些生产信息，本页从三个方面进行比较。
第一，工艺与资源关系。Wen等在单站位装配中，用工序图表示前序关系和资源需求，并选择待安排工序。Song等面向柔性作业车间，采用工序与机器的异构图，联合选择工序和机器。
第二，站位及整线信息。Chen等利用站内工序、人员和物料信息支持派工规则选择，并通过跨站信息聚合进行局部与全局评价，考虑站内完工时间和整线平衡。
第三，生产语义与时间信息。Ding等通过知识图谱整合产品、工艺和资源信息，为实时调度提供状态。Hu等面向工序、机器和人员共同约束的车间，将动态时间属性纳入图表示，并通过语义感知的异构图支持联合决策。
这些研究已利用工艺资源关系、跨站信息和动态时间属性，为调度状态的组织与表示提供了基础。
—— 文献与图示来源（备查）——
参考文献（编号沿用开题报告v4）
[23] Wen X, Zhang H, Yang W, et al. Research on a worker skill level-aware pulsating assembly scheduling method for aircraft based on the GIN-PPO algorithm. Computers & Industrial Engineering, 2026, 218:112135.
[29] Song W, Chen X, Li Q, Cao Z. Flexible job-shop scheduling via graph neural network and deep reinforcement learning. IEEE Transactions on Industrial Informatics, 2023, 19(2):1600–1610.
[24] Chen B, Zhang J, Luo X, Jiang S. A multi-agent graph attention deep reinforcement learning method for aircraft assembly dynamic scheduling. Advanced Engineering Informatics, 2026, 73:104565.
[33] Ding C, Qiao F, Liu J, Wang D, Shi J. Semantic-driven real-time scheduling approach for aerospace product manufacturing. Computers & Industrial Engineering, 2025, 210:111525.
[34] Hu Y, Chen J, Zhang Z, Tang D, Cai Q. Dynamic scheduling for dual-resource constrained flexible job-shop via semantic-aware graph modelling and deep reinforcement learning. Knowledge-Based Systems, 2025, 328:114192.
[27] Smit I G, Zhou J, Reijnen R, et al. Graph neural networks for job shop scheduling problems: A survey. Computers & Operations Research, 2025, 176:106914.

## Slide 8
2 文献综述
文献综述小结
08
已有研究基础
本课题需进一步处理的问题
对应研究内容
联合考虑工序分站、人员配置
与作业时间[3,9,10]。
给定人员条件下，联合选择
工序、站位与具体团队，遵守
首次指派后形成的人员站位绑定。
基于同构图强化学习的
脉动装配线调度优化方法
研究内容一
异构图组织不同资源关系，
装配重调度考虑执行保留
与计划改动[5,29]。
延迟开工后，保留规定安排，
利用关系表示选择工序、站位
及满足不同人数需求的完整团队，
兼顾完工时间与计划稳定性。
基于异构图强化学习的
脉动装配线动态调度方法
研究内容二
多站协调与生产语义研究
已利用跨站信息及动态
时间属性[24,33,34]。
同步转站下，区分当前与
下一周期任务，学习生产状态
与转站、站位就绪时间的联系。
基于语义增强图强化学习的
多架次协同动态调度方法
研究内容三
研究逐步扩展：无扰动联合安排、延迟开工后的计划修复，
以及多架次连续执行中的协同调度。
Notes: 综合上述文献，本课题拟开展以下三项研究。
第一，已有研究联合考虑了工序分站、人员配置和作业时间，但部分研究预先给定工序站位，或主要优化各站人数。研究内容一在无扰动、人员总量给定的条件下，采用同构图强化学习，联合选择工序、站位和具体工人团队，将成员效率与占用对作业安排的影响纳入决策。
第二，已有异构图方法支持工序与资源联合选择，装配重调度也考虑了执行保留和计划改动，但工序—机器或工序—机器—单个工人的动作形式，需要扩展到满足不同人数需求的完整团队。研究内容二进一步考虑变长工人团队和延迟开工，采用异构图强化学习区分工艺前序、人员资格与占用等关系，在保留规定安排的基础上修复其余计划，兼顾完工时间与计划稳定性。
第三，已有研究利用跨站信息、知识图谱和动态时间属性组织状态，但在多架次同步转站下，还需将当前安排对共同转站和下一周期各站就绪的时间影响，作为明确的状态学习目标。研究内容三采用语义增强图强化学习，按飞机、站位和整线分层融合当前与下一周期信息。训练时，用仿真中的实际转站和就绪结果监督图表征；决策时，将增强后的表征与时间偏差预测用于工序、站位和团队联合选择。
下面介绍具体研究内容。
—— 文献与图示来源（备查）——
参考文献（编号沿用开题报告v4）
[3] Bao Z, Chen L, Qiu K. An aircraft final assembly line balancing problem considering resource constraints and parallel task scheduling. Computers & Industrial Engineering, 2023, 182:109436.
[9] Fang P, Yang J, Liao Q, Zhong R Y, Jiang Y. Flexible Worker Allocation in Aircraft Final Assembly Line Using Multiobjective Evolutionary Algorithms. IEEE Transactions on Industrial Informatics, 2021, 17(11):7468–7478.
[10] Zheng X, Qiao F, You S, et al. Joint optimization of production scheduling and worker allocation under a resource dedication policy in aircraft assembly lines. Robotics and Computer-Integrated Manufacturing, 2025, 96:103047.
[5] Lovato D, Guillaume R, Thierry C, Battaia O. Managing disruptions in aircraft assembly lines with staircase criteria. International Journal of Production Research, 2023, 61(2):632–648.
[29] Song W, Chen X, Li Q, Cao Z. Flexible job-shop scheduling via graph neural network and deep reinforcement learning. IEEE Transactions on Industrial Informatics, 2023, 19(2):1600–1610.
[24] Chen B, Zhang J, Luo X, Jiang S. A multi-agent graph attention deep reinforcement learning method for aircraft assembly dynamic scheduling. Advanced Engineering Informatics, 2026, 73:104565.
[33] Ding C, Qiao F, Liu J, Wang D, Shi J. Semantic-driven real-time scheduling approach for aerospace product manufacturing. Computers & Industrial Engineering, 2025, 210:111525.
[34] Hu Y, Chen J, Zhang Z, Tang D, Cai Q. Dynamic scheduling for dual-resource constrained flexible job-shop via semantic-aware graph modelling and deep reinforcement learning. Knowledge-Based Systems, 2025, 328:114192.

## Slide 9
研究问题
核心研究内容
研究内容一
工序、站位与团队
怎样联合安排？
同构图统一表示
共享图传播规则
选工序
选站位
选团队
进一步区分关系，并响应工序延迟开工
研究内容二
受扰后，怎样兼顾
效率与计划稳定性？
异构图关系表示
前序、技能与安排
保留冻结安排
修复可调任务
合法调整计划
进一步跟踪多架次进度，理解跨站位影响
研究内容三
局部变化跨站影响
怎样协调共同转站
及下一周期任务？
工序／飞机
站位
整线
实际进度与最近变化
当前及下一周期后果
语义增强
协同安排
共同基础：工艺与人员约束、联合决策与可行性检查
研究内容一
面向无扰动生产，采用同构图
表示工艺与人员状态，联合安排
工序、站位和具体人员，构造
可行排程。
研究内容二
通过异构图区分工艺与资源
关系，开展联合调度；延迟开工
后保留不可修改安排，调整
后续计划，兼顾完工时间与
计划稳定性。
研究内容三
融合飞机、站位与整线信息，
区分当前和下一周期任务。
以实际时间训练共享表征，
结合转站与就绪预测，
协调多架次作业安排。
3 研究内容
09
案例验证：工业工艺数据、方法对照、消融分析与计算成本评价。
Notes: 本课题的研究内容主要包括三个部分以及案例验证。
研究内容一是基于同构图强化学习的脉动装配线调度优化方法，面向无扰动生产，采用同构图统一组织工艺与资源信息，通过共享传播规则生成状态表示，构造联合静态排程。
研究内容二是基于异构图强化学习的脉动装配线动态调度方法，进一步区分不同工艺与资源关系。工序延迟开工后，在保留规定安排的基础上调整可修改部分，兼顾完工时间与计划稳定性。
研究内容三是基于语义增强图强化学习的多架次协同动态调度方法，面向多架次连续装配。通过分层融合组织飞机、站位与整线信息，利用实际转站和就绪结果训练图表示，实现语义增强。策略结合增强后的表示和时间预测，协调当前与下一周期的作业。
下面分别介绍三项研究的技术路线。
—— 文献与图示来源（备查）——
研究内容依据：开题报告v4 4.2.1—4.2.3及5.2—5.4。案例验证采用已具备的工业工艺数据，完成状态见可行性分析。

## Slide 10
4 技术路线
研究内容一：基于同构图强化学习的脉动装配线调度优化方法
10
工序、站位与团队的关联
工序选择影响后续作业条件，站位安排改
变任务分布与可选人员，团队组成影响执
行时间。围绕三项决策的相互联系，开展
无扰动条件下的联合静态调度。
同构图统一表示
将工艺前序、站位归属及人员资格、效率
和占用等信息组织在同一图中，采用共享
传播规则提取表示。工序、站位和团队选
择均使用这些信息，并结合已经形成的安
排。
自回归联合决策
依次选择工序、执行站位和具体团队。站
位选择以所选工序为条件，团队选择进一
步结合工序与站位信息，逐人形成完整团
队，保持各项选择之间的联系。
同构图统一编码工艺与资源信息，自
回归策略依次完成工序、站位与具体
团队的联合选择。
1 同构图状态编码
工1
工2
工3
站1
站2
人1
人2
人3
前序、站位、资格、效率与占用
共享图传播规则与参数
节点表示与全局调度信息
自回归联合决策
2 选择工序
前序与当前安排
合法工序候选
3 选择站位
以所选工序为条件
合法站位候选
4 按工序需求逐人选择团队成员
所选工序、站位与已选成员
候选人员与合法掩码
选择下一成员
加入成员，更新团队与候选
人数
未满
完整动作：工序、站位与具体团队（达到需求人数）
前序与人员可用时间
确定工序起止时刻
更新安排与人员占用
记录内生人员绑定
全部安排完成
输出静态排程
Notes: 首先介绍研究内容一的技术路线，主要包括同构图状态编码、自回归联合决策和排程构造三个部分。
同构图将工艺前序、站位归属以及人员资格、效率和占用等信息组织在同一图中，采用共享传播规则提取状态表示。工序、站位和团队的选择都使用这些信息，并结合已经形成的安排。
在自回归联合决策中，依次选择工序、合法站位和具体团队，后续选择以前面的结果为条件。团队成员按工序需求人数逐人选择。人员首次指派形成内生人员绑定，各站人员配置由联合选择确定，策略同时优化工序排程与人员资源配置。
完整动作形成后，根据前序完成情况和人员可用时间确定工序的起止时刻，再更新任务安排与人员占用。随后继续进行联合选择，直到全部工序安排完成。
这一部分的重点，是统一编码工艺与资源信息，通过自回归策略完成工序、站位与具体团队的联合选择。
—— 文献与图示来源（备查）——
方法依据：开题报告v4 4.2.1及5.2。同构图为本研究共享传播方案示意；图中工序、站位与人员名称表示生产信息，采用共同传播规则与参数。

## Slide 11
4 技术路线
研究内容二：基于异构图强化学习的脉动装配线动态调度方法
11
工艺与资源关系的分别编码
工艺前序、技能需求、人员资格和站位归
属具有不同生产含义。通过异构图区分实
体与关系，按关系传播信息，使联合决策
分别利用工艺联系与资源条件。
延迟开工后的计划修复
依据固定基准计划确定保留与调整范围，
保留规定工序的原安排，继承已有人员站
位绑定。根据已知开工延迟，联合修订可
调工序的站位、具体团队与作业时间。
完工效率与计划稳定性的兼顾
将完工时间与相对基准的开工、站位和团
队变更共同纳入调度目标，研究恢复生产
进度与减少计划改动之间的权衡，形成考
虑原计划延续的重调度方法。
分别利用工艺与资源关系，在规定范
围内修复受扰计划，兼顾完工效率与
计划稳定性。
异构图关系表示
依据研究内容二补充技能需求与资格
工序
技能
人员
需求
资格
异构图编码
分别传播工艺与资源信息
固定基准与受扰调整
固定基准排程
已知工序开工延迟
按基准计划开工时刻
划分保留与可调范围
可调工序
更新开工条件
保留原安排
站位、团队与时刻
继承已有人员绑定
仅对可调工序重新进行联合选择
可调任务的联合选择与时间分配
工序选择
合法站位
具体团队
按需求人数选满
时间分配
形成新安排
保留安排与新安排合并
输出修复排程
保留安排直接合并
评价：完工时间与相对基准的
开工、站位及团队成员变化
Notes: 研究内容二包括异构图关系表示和考虑计划稳定性的重调度两部分。
首先，构建工序、站位、人员和技能四类节点，按照前序、需求、资格、归属和安排等关系传播信息。例如，前序关系反映工序依赖，技能需求与人员资格关系反映工序和人员的匹配条件。联合策略据此分别利用工艺与资源信息。
工序延迟开工后，依据固定基准排程保留规定工序的原安排，并继承已有人员站位绑定。
对可调整部分，根据已知的开工延迟重新选择待安排工序、合法站位和具体团队，并确定新的作业时间。保留安排与新安排共同形成修复排程。
优化时既考虑修复后的完工时间，也考虑相对固定基准的开工时刻、站位和团队成员变化。这些变化反映计划调整的程度，使重调度兼顾恢复生产进度与控制计划改动。
接下来进一步考虑多架飞机实际执行中的同步转站，以及当前安排对下一周期的影响。
—— 文献与图示来源（备查）——
图示来源：CAC 2026论文第4页图2的工序、站位、人员图；下方技能节点与需求、资格关系依据研究内容二模型补充。方法依据：开题报告v4 4.2.2及5.3；研究内容二论文图2。保留范围按固定基准计划的计划开工时刻与重调度边界划分。

## Slide 12
4 技术路线
研究内容三：基于语义增强图强化学习的多架次协同动态调度方法
12
同步脉动下的多架次协同
多架飞机在不同站位并行装配，局部延迟
可能推迟全线同步转站，并影响下一周期
的作业条件，需要协调各站当前与后续任
务。
飞机、站位与整线的分层融合
在工序与资源图编码基础上，按飞机、站
位和整线汇总生产信息，分别组织当前与
紧邻下一周期的任务及人员状态，为联合
策略提供跨站、跨周期信息。
时间结果驱动的语义增强
预测本次转站时间修正及下一周期各站就
绪偏差，利用实际时间结果训练策略共享
的图编码与融合模块，使图表示学习生产
状态与后续时间结果的联系，支持协同决
策。
融合飞机、站位与整线信息，学习生
产状态与同步转站、下一周期就绪的
时间联系，通过语义增强支持多架次
协同调度。
多架次工艺与资源状态
飞机1：本站当前任务
工1
已完
工2
执行中
工3
待执行
工4
未完
工5
后续
工6
后续
飞机2：当前及紧邻下一周期任务
站位
人员
技能
飞机、站位与整线融合
飞机层
各架飞机未完任务
站位层
当前／下一周期任务与人员
整线层
各站进度、负荷与周期信息
时间后果预测
本次同步转站
时间修正
相对启发式估计
紧邻下一周期
各站就绪偏差
输入：最新生产状态与最近变化
联合策略输入：候选节点表示、分层状态与时间预测
工序选择
留站／合法后移
具体团队与开工
留站工序
状态更新与实际执行：工序开工／完成、正式后移与全线转站
后移更新归属
实际转站与各站就绪结果
时间监督学习：共享表示与预测
训练图编码、分层融合与时间预测
Notes: 研究内容三面向多架次连续装配，重点协调全线同步转站与紧邻下一周期的作业。
多架飞机在不同站位并行作业，但转站时必须全线同步。局部延迟可能使其他飞机等待，工序后移又会改变下一周期任务。因此，需要结合当前进度与下一周期作业进行协同安排。
首先，复用异构图编码工艺与资源状态，再按飞机、站位和整线进行分层融合。飞机层汇总各架飞机的未完成任务；站位层分别组织本站当前飞机与下一周期进入飞机的任务，并结合本站人员条件；整线层汇总各站进度与负荷。联合策略既保留具体工序和人员的表示，也能利用跨站位、跨周期信息。
时间后果预测模块以融合后的状态和最近变化为输入，预测本次同步转站相对于启发式估计的时间修正，以及紧邻下一周期各站的就绪偏差。
训练时，利用仿真中的实际转站和就绪结果作为监督，训练预测模块以及策略共享的图编码与融合模块，使图表示学习生产状态与后续时间结果的联系。分层融合与时间后果学习共同构成本研究的语义增强。
决策时，策略结合候选节点表示、分层状态和时间预测，选择工序，决定在本站执行或合法后移。对于在本站执行的工序，再选择具体团队并安排开工。生产状态随实际事件更新，策略持续作出后续安排，直到整批飞机完成装配。
融合飞机、站位与整线信息，学习生产状态与同步转站、下一周期就绪的时间联系，通过语义增强支持多架次协同调度。
—— 文献与图示来源（备查）——
图结构参考：研究内容二论文第6页图2的工序、站位、人员与技能实体。不同飞机及执行状态为工序身份与状态信息，不新增基础节点类别。方法依据：开题报告v4 4.2.3及5.4。辅助任务训练共享表示：[35]；PPO：[36]；动作掩码：[37]。时间预测对象为本次同步转站相对启发式估计的修正，以及紧邻下一周期各站就绪偏差。

## Slide 13
数据基础
具备283、680、2338和3182四种规模的工业工艺数据，
包含工艺前序、标准工时与需求人数。
人员总量、资格和效率采用实验配置。
已有研究基础
研究内容一论文已获CAC 2026录用。
研究内容二论文已投稿，已有重调度实验与代码。
已有图编码、团队选择、可行时间分配和强化学习训练可供复用。
实施条件
拟使用实验室NVIDIA V100服务器。
研究内容三已有方案设计和部分代码开发。
4 技术路线
可行性分析
13
Notes: 接下来介绍本课题的研究基础与实施条件。
数据方面，已具备四种规模的工业工艺数据，最大规模包含3182道工序，涵盖工艺前序、标准工时和需求人数。人员总量、资格与效率按实验方案配置。
已有研究方面，研究内容一论文已获CAC 2026录用，研究内容二论文已投稿，并已完成相应重调度实验。已有图编码、团队选择、时间分配和强化学习训练模块，可为后续方法提供实现基础。
实施方面，研究内容三已有方案设计和部分代码开发。拟使用实验室V100服务器完成训练与批量测试。
下面介绍后续工作计划。
—— 文献与图示来源（备查）——
工艺前序、标准工时和需求人数来自工业工艺数据；人员总量、资格与效率按实验配置。论文录用、投稿及当前实施进展依用户确认状态表述。

## Slide 14
预期成果：1—2篇论文、1篇会议论文及硕士学位论文。
起讫日期 | 主要研究内容 | 预期结果
2026.09—2026.10 | 开题报告与文献整理 | 研究方案与开题材料
2026.11—2027.01 | 同构方案实现与研究内容二稿件完善 | 同构实验与论文稿
2027.02—2027.04 | 研究内容二动态调度完善及补充验证 | 研究内容二实验与分析
2027.05—2027.07 | 多架次环境与语义增强方法实现 | 多架次方法与轨迹
2027.08—2027.10 | 对照实验、消融与结果分析 | 对照与消融结果
2027.11—2028.01 | 研究论文与学位论文初稿撰写 | 论文与学位论文初稿
2028.01—2028.03 | 学位论文修订与答辩准备 | 学位论文与答辩材料
5 工作计划
各项任务时间规划
14
Notes: 后续工作主要分为方法完善、实验验证和论文撰写三个阶段。首先完成同构方案验证和研究内容二的完善，随后实现多架次协同方法，开展对照与消融实验。最后完成研究论文和学位论文的撰写、修订及答辩准备。预期形成1—2篇论文、1篇会议论文及硕士学位论文。
—— 文献与图示来源（备查）——
日期为拟定工作安排，结合实际研究进展与学院要求执行。

## Slide 15
THANKS
请老师批评指正！
Notes: 以上是本次开题汇报，恳请各位老师批评指正。

## Slide 16
参考文献（1／2）
16
[政1] 中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要。
[政2] 工业和信息化部等八部门. “人工智能+制造”专项行动实施意见。
[政3] 上海飞机制造有限公司. 贯彻1号文丨乘改革之势，聚攻坚之力，强发展之效。
[1] 方水良，刘猛男，鲜果，秦永辉，田雨辰. 飞机移动装配线——脉动与续动[J]. 航空制造技术, 2021, 64(16):40–50.
[3] Bao Z, Chen L, Qiu K. An aircraft final assembly line balancing problem considering resource constraints and parallel task scheduling[J]. Computers
& Industrial Engineering, 2023, 182:109436.
[5] Lovato D, Guillaume R, Thierry C, Battaia O. Managing disruptions in aircraft assembly lines with staircase criteria[J]. International Journal of
Production Research, 2023, 61(2):632–648.
[9] Fang P, Yang J, Liao Q, Zhong R Y, Jiang Y. Flexible Worker Allocation in Aircraft Final Assembly Line Using Multiobjective Evolutionary
Algorithms[J]. IEEE Transactions on Industrial Informatics, 2021, 17(11):7468–7478.
[10] Zheng X, Qiao F, You S, et al. Joint optimization of production scheduling and worker allocation under a resource dedication policy in aircraft
assembly lines[J]. Robotics and Computer-Integrated Manufacturing, 2025, 96:103047.
[11] Pucel X, Roussel S. Constraint Programming Model for Assembly Line Balancing and Scheduling with Walking Workers and Parallel Stations[C]//
CP 2024, LIPIcs 307:23:1–23:21.
[12] Vieira G E, Herrmann J W, Lin E. Rescheduling manufacturing systems: a framework of strategies, policies, and methods[J]. Journal of Scheduling,
2003, 6:39–62.
[15] Zhu H, Lu Z, Lu C, Ren Y. A reactive scheduling method for disturbances in aircraft moving assembly line[J]. International Journal of Production
Research, 2021, 59(15):4756–4772.
[17] Panwalkar S S, Iskander W. A survey of scheduling rules[J]. Operations Research, 1977, 25(1):45–61.
[18] Wen X, Liu H, Zhang X, et al. A Q-Learning Improved Particle Swarm Optimization for Aircraft Pulsating Assembly Line Scheduling Problem
Considering Skilled Operator Allocation[J]. Computers, Materials & Continua, 2026, 86(1):1–27.
Notes: 本页为参考文献备查，不逐条朗读。正式汇报在第15页结束，问答需要时翻阅。

## Slide 17
参考文献（2／2）
17
[19] Wen X, et al. An improved genetic algorithm based on reinforcement learning for aircraft assembly scheduling problem[J]. Computers & Industrial
Engineering, 2024, 193:110263.
[22] Zhang C, Song W, Cao Z, et al. Learning to Dispatch for Job Shop Scheduling via Deep Reinforcement Learning[C]//NeurIPS, 2020, 33:1621–1632.
[23] Wen X, Zhang H, Yang W, et al. Research on a worker skill level-aware pulsating assembly scheduling method for aircraft based on the GIN-PPO
algorithm[J]. Computers & Industrial Engineering, 2026, 218:112135.
[24] Chen B, Zhang J, Luo X, Jiang S. A multi-agent graph attention deep reinforcement learning method for aircraft assembly dynamic scheduling[J].
Advanced Engineering Informatics, 2026, 73:104565.
[25] Waubert de Puiseau C, Ercan F, Peters J, et al. A literature review on deep reinforcement learning for machine scheduling problems[J]. Journal of
Manufacturing Systems, 2026, 85:96–126.
[27] Smit I G, Zhou J, Reijnen R, et al. Graph neural networks for job shop scheduling problems: A survey[J]. Computers & Operations Research, 2025,
176:106914.
[29] Song W, Chen X, Li Q, Cao Z. Flexible job-shop scheduling via graph neural network and deep reinforcement learning[J]. IEEE Transactions on
Industrial Informatics, 2023, 19(2):1600–1610.
[33] Ding C, Qiao F, Liu J, Wang D, Shi J. Semantic-driven real-time scheduling approach for aerospace product manufacturing[J]. Computers &
Industrial Engineering, 2025, 210:111525.
[34] Hu Y, Chen J, Zhang Z, Tang D, Cai Q. Dynamic scheduling for dual-resource constrained flexible job-shop via semantic-aware graph modelling and
deep reinforcement learning[J]. Knowledge-Based Systems, 2025, 328:114192.
[35] Jaderberg M, Mnih V, Czarnecki W M, et al. Reinforcement Learning with Unsupervised Auxiliary Tasks[C]//ICLR, 2017.
[36] Schulman J, Wolski F, Dhariwal P, Radford A, Klimov O. Proximal Policy Optimization Algorithms[EB/OL]. arXiv:1707.06347, 2017.
[37] Huang S, Ontañón S. A Closer Look at Invalid Action Masking in Policy Gradient Algorithms[C]//The International FLAIRS Conference
Proceedings, 2022, 35.
Notes: 本页为参考文献备查，不逐条朗读。正式汇报在第15页结束，问答需要时翻阅。